ADD	ASP/25/162

21.13bis	En la banda de 13,75-14 GHz, el nivel de la p.i.r.e. emitida por una estación terrena de una red del SFS OSG no superará los valores siguientes6bis:

| Ángulo fuera del eje | p.ir.e. máxima en 1 MHz |
| --- | --- |
| 2   7 7   9,2 9,2   48  48 | 43 – 25 log  dBW 22 dBW 46 – 25 log  dBW 4 dBW |

Estos límites no se aplican a estaciones terrenas del SFS puestas en servicio antes de la CMR-03.