ADD	ASP/25/222

CUADRO  21-4A

| Banda de frecuencias | Servicio* | Límite en dB(W/m2) para un ángulo de llegada () por encima del horizonte | Anchura de banda de refe- rencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 520-1 525 MHz (Aplicable al territorio de los Estados unidos de América en la Región 2 entre las longitudes 71º W y 125º W) | Móvil por satélite (espacio-Tierra) | 0 ( δ ( 4( | 4º < δ ( 20º | 20( δ (60( | 60(  δ ( 90( | 4 kHz |
|  |  | –181,0 | –193,0 20 log δ | –213,3  35,6 log(δ) | –150,0 |  |
| 1 520-1 525 MHz (Aplicable al resto del territorio de los Estados Unidos de América en la Región 2 ) | Móvil por satélite (espacio-Tierra) | 0 ( δ ( 43,4( | 43,4( δ (60( | 60(  δ ( 90( | 4 kHz |
|  |  | –155,0 | –213,3  35,6 log(δ) | –150,0 |  |

Motivos:	El límite tiene por objetivo proteger las estaciones de radioaficionados en el servicio móvil en base a lo indicado en el Informe de la RPC (véase 2.8.1.4).