MOD	ASP/25/232

TABLEAU  9a

Paramètres nécessaires pour déterminer la distance de coordination dans le cas d'une station terrienne d'émission fonctionnant dans des bandes utilisées en partage dans les deux sens
de transmission avec des stations terriennes de réception

| Désignation du service spatial dans lequel fonctionne la station terrienne d'émission | ... | Mobile par satellite | ... |
| --- | --- | --- | --- |
| Bande de fréquences (GHz) |  | 1,670-1,675 |  |
| Désignation du service spatial dans lequel fonctionne la station terrienne de réception |  | Météorologie par satellite |  |
| Orbite 6 |  | Non OSG | OSG |  |
| Modulation au niveau de la station terrienne de réception 1 |  | N | N |  |
| Paramètres et critères de brouillage de la station terrienne de réception | p0 (%) |  | 0,006 | 0,011 |  |
|  | n |  | 3 | 2 |  |
|  | p (%) |  | 0,002 | 0,0055 |  |
|  | NL (dB) |  | 0 | 0 |  |
|  | Ms (dB) |  | 2,8 | 0,9 |  |
|  | W (dB) |  | 0 | 0 |  |
| Paramètres de la station terrienne de réception | Gm (dBi) 2 |  | 30 | 45 |  |
|  | Gr (dBi) 4 |  | 19 9 | 8 |  |
|  | (min 5 |  | 5 | 3 |  |
|  | Te (K) 7 |  | 370 | 118 |  |
| Largeur de bande de référence | B (Hz) |  | 106 | 4  103 |  |
| Puissance de brouillage admissible | Pr( p) (dBW) en B |  | –145 | –178 |  |

Motifs:	Modification des gammes de fréquences des Tableaux de l'Appendice 7.