ADD	ASP/25/242

5.551GY	La densidad de flujo de potencia producida por cualquier estación espacial geoestacionaria del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) o del servicio de radiodifusión por satélite (espacio-Tierra) que funcionen en la banda 42-42,5 GHz no deberá rebasar en la estación de radioastronomía (dependiendo del tipo de observaciones realizadas) los siguientes valores:

–	(137 dB(W/m2) en 1 GHz (para observaciones del continuum con una sola parábola) en la banda 42,5-43,5 GHz;

–	(153 dB(W/m2) en cualquier banda de 500 kHz (para observaciones de rayas espectrales con una sola parábola) en la banda 42,5-43,5 GHz; o

–	(116 dB(W/m2) en cualquier banda de 500 kHz (para observaciones VLBI) en la banda 42,5-43,5 GHz.

Estos valores se aplicarán en toda estación de radioastronomía que se haya notificado a la UIT antes del final de la CMR-03 o antes de la fecha de recepción de la información de publicación anticipada (API) de la estación espacial a la que han de aplicarse los límites. Otras estaciones de radioastronomía notificadas después de dichas fechas pueden recabar un acuerdo con las administraciones que autorizan estaciones espaciales.

Motivos:	Los límites de dfp anteriores son coherentes con los resultados de los estudios del UIT-R contenidos en el Informe de la RPC y son suficientes para proteger el servicio de radioastronomía en la banda 42,5-43,5 GHz sin restringir en exceso el funcionamiento de las estaciones espaciales geoestacionarias del SFS/SRS en la banda 42-42,5 GHz.