ADD	ASP/25/254

Anexo 1C

Características de una estación HAPS que funcione como estación
de base para la prestación del servicio IMT-2000 en las bandas
de frecuencia de la Resolución 221 (Rev.CMR-03)

# A	Características generales que han de facilitarse para la estación

## A.1	Identidad de la red

a)	Identidad de una red

b)	País

## A.2	Fecha de puesta en servicio

La fecha (real o prevista, según el caso) de la puesta en servicio de la asignación de frecuencia (nueva o modificada).

## A.3	Administración u organismo de explotación

Símbolos de la administración u organismo de explotación y dirección de la administración a la que debe enviarse una comunicación sobre temas urgentes en relación con la interferencia, la calidad de las emisiones y las cuestiones relativas a la explotación técnica de la red o la estación (véase el Artículo 15).

## A.4	Información sobre la posición de las estaciones HAPS

a)	Número de estaciones HAPS

b)	Longitud geográfica nominal de cada estación HAPS

c)	Latitud geográfica nominal de cada estación HAPS

d)	Altitud nominal de cada estación HAPS

e)	Longitud planificada y tolerancia de la latitud para cada estación HAPS

f)	Tolerancia planificada de la altitud para cada estación HAPS

## A.5	Acuerdos

Si procede, símbolo del país de toda administración o administración que represente a un grupo de administraciones, con las que se ha llegado a un acuerdo, incluyendo el caso en que el acuerdo rebase los límites prescritos en este Reglamento.

# B	Características que han de facilitarse para cada haz de antena

## B.1	Características de la antena de la estación HAPS

a)	Ganancia isótropa máxima (dBi).

b)	Contornos de ganancia de la antena representados sobre un mapa de la superficie de la tierra, preferentemente en proyección radial desde la estación HAPS en un plano perpendicular al eje que va desde el centro de la Tierra a la estación HAPS. Los contornos de ganancia de antena de la estación HAPS se trazarán en forma de líneas de igual valor de ganancia isótropa, para intervalos al menos de –2, –4, –6, –10 y –20 dB y a intervalos de 10 dB a partir de ahí, según sea necesario, respecto a la ganancia máxima de la antena. Siempre que sea posible, los contornos de ganancia de la antena de la estación HAPS se facilitarán también en formato numérico. Los contornos de ganancia de antena mencionados incluirán el efecto de la tolerancia longitudinal planificada, la tolerancia de latitud, la tolerancia de altitud y la precisión de puntería de la antena.

# C	Características que han de facilitarse para cada asignación de frecuencia a un haz de antena HAPS

## C.1	Gama de frecuencias

## C.2	Características de la densidad de potencia de la transmisión

Valor máximo de la densidad de potencia máxima (dB(W/MHz)) aplicada a la entrada de la antena, promediada a lo largo del tramo de 1 MHz más desfavorable.

# D	dfp de la HAPS que cumpla la Resolución 221 (Rev.CMR-03)

Para cada estación situada en una plataforma de gran altitud que funcione según el número 5.388A, densidad de flujo de potencia dfp máxima en la superficie de la Tierra dentro del territorio de cada administración desde el que puede ser visible la HAPS.

Motivos:	Adición consecuente de la propuesta ASP/25/252.