ADD	ASP/25/38

5.FWA1	La utilización de la banda de frecuencias 5 250-5 350 MHz por el servicio fijo se permite en la Región 3 únicamente para los sistemas de acceso inalámbrico fijo que cumplan el proyecto de nueva Recomendación UIT-R F.[Doc. 9/BL/46, FWA5GHz-SETS]. Asimismo, los FWA no pedirán protección respecto a los servicios de radiodeterminación, exploración de la Tierra por satélite (activo) e investigación espacial (activo), a pesar de que los servicios de exploración de la Tierra por satélite (activo) e investigación espacial (activo) no están sujetos a las disposiciones del número 5.43A. Tras la coordinación de los sistemas FWA para proteger los actuales sistemas de radiodeterminación, los sistemas futuros de radiodeterminación no impondrán restricciones de coordinación más estrictas a los sistemas FWA.

Motivos:	Permitir el funcionamiento de los sistemas FWA en los países de la Región 3, al tiempo que se protegen los servicios actuales en la banda 5 250-5 350 MHz.