ADD	ASP/25/39

5.WAS3 	La utilización de la banda 5 470-5 725 MHz por el servicio móvil se limita a las aplicaciones descritas en la Recomendación UIT-R M.1450 para los sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las RLAN, que funcionarán conforme a las condiciones indicadas a continuación:

(	la utilización en interiores y en exteriores de los WAS, incluyendo las RLAN, se limitará a un límite de p.i.r.e. media de 0 dBW y el límite de la densidad de p.i.r.e. media no sobrepasará los –13 dBW en todo tramo de 1 MHz;

(	las estaciones WAS, incluidas las RLAN, aplicarán el control de potencia de transmisión (TPC) para asegurar un factor de reducción de la interferencia de al menos 3 dB en la potencia media de salida. Si no se aplica el TPC, los límites de la p.i.r.e. indicados se reducirán en 3 dB;

(	las estaciones WAS, incluyendo las RLAN implementarán técnicas de selección dinámica de frecuencias, como las de DFS (véase proyecto de nueva Recomendación UIT-R M.[8A-9B.RLAN.DFS]) para evitar el funcionamiento cocanal con otros sistemas terrenales, especialmente los sistemas de radar. Los dispositivos se diseñarán también para asegurar una dispersión casi uniforme de la carga de los dispositivos a lo largo del espectro disponible, con el fin de mejorar la compartición con los servicios de satélite.

Motivos:	Las condiciones técnicas y operativas anteriores deben de aplicarse a los WAS, incluyendo las RLAN, a fin de proteger los servicios actuales u otros servicios para los que se considera la nueva atribución en la gama 5 470-5 725 MHz.