MOD	ASP/25/85

10-11,7 GHz

| Atribución a los servicios |
| --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 10,7-11,7 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.441 5.484A ADD 5.DDD (Tierra-espacio) 5.484 MÓVIL salvo móvil aeronáutico | 10,7-11,7 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.441 5.484A ADD 5.DDD MÓVIL salvo móvil aeronáutico | 10,7-11,7 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.441 5.484A ADD 5.DDD MÓVIL salvo móvil aeronáutico |

Motivos:	El resultado de los estudios del UIT-R es que en la banda 10,6-10,7 GHz atribuida al SRA a título primario, las emisiones no deseadas producidas por estaciones espaciales del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) que funcionan en la banda 10,7-10,95 GHz pueden cumplir los criterios de protección para las observaciones VLBI solamente. Por tanto, es posible establecer los límites de densidad de flujo de potencia obligatorios contenidos en la nueva nota propuesta número 5.DDD (ASP/25/86), para las emisiones no deseadas producidas por estaciones espaciales del SFS (espacio-Tierra) con miras a proteger tipos específicos del servicio de radioastronomía en la banda 10,6-10,7 GHz, sin constreñir indebidamente las operaciones de las estaciones espaciales del SFS en la banda 10,7-10,95 GHz.