ADD	ARB/27A2/4

PROJET DE RéSOLUTION  [RF-HF]  (CMR-03)

Valeurs intérimaires des rapports de protection radiofréquence pour les émissions à modulation analogique et/ou numérique dans le service de radiodiffusion en ondes décamétriques

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que la CMR-03 a autorisé l'introduction d'émissions à modulation numérique dans le service de radiodiffusion en ondes décamétriques;

b)	que l'Appendice 11 (Rév.CMR-03) contient des précisions sur les paramètres système et les caractéristiques d'émission des émissions à modulation numérique;

c)	que l'UIT-R poursuit ses études sur le développement de la radiodiffusion en ondes décamétriques utilisant des émissions à modulation numérique dans les bandes attribuées au service de radiodiffusion en dessous de 30 MHz;

d)	que les valeurs réelles des rapports de protection radiofréquence ne sont pas complètes ni précises;

e)	que l'UIT-R élabore actuellement une nouvelle Recommandation qui sera soumise au processus d'approbation de l'UIT-R;

f)	qu'il est nécessaire de regrouper et de maintenir des statistiques sur la capacité des administrations à introduire des systèmes à modulation numérique dans leurs services de radiodiffusion en ondes décamétriques,

décide

1	d'autoriser l'utilisation de la modulation numérique conformément à la Résolution 517 (Rév.CMR-03) dans l'une quelconque des bandes d'ondes décamétriques attribuées à titre exclusif au service de radiodiffusion à condition de respecter les valeurs des rapports de protection pour les émissions analogiques et numériques spécifiées dans l'Annexe de la présente Résolution;

2	de préciser que dans le tableau de l'Annexe, les rapports de protection radiofréquence sont donnés pour des conditions cocanal et de canal adjacent, la variable indépendante étant l'espacement de fréquence centrale en kHz pour toute paire d'émissions utile-parasite;

3	de préciser que le tableau de l'Annexe spécifie les rapports de protection relatifs requis pour le mode DRM (mode B3) qui sera très utilisé pour la radiodiffusion ionosphérique en ondes décamétriques dans des canaux de 10 kHz, les rapports étant donnés en décibels;

3	de préciser que la modulation numérique régissant ces rapports de protection figure dans l'Annexe et que la modulation analogique est une modulation à double bande latérale tel que cela est résumé dans la Partie A de l'Appendice 11;

4	de préciser que les valeurs des rapports de protection décrits dans l'Annexe peuvent être utilisés par les administrations comme valeurs intérimaires et qu'elles doivent être revues par la CMR-07 pour révision ou confirmation,

invite l'UIT-R

1	à poursuivre ses études sur les techniques numériques en radiodiffusion en ondes décamétriques avec pour objet de revoir les valeurs des rapports de protection radiofréquence pour les émissions à modulation analogique et numérique du service de radiodiffusion en ondes décamétriques tel que décrit dans l'Annexe de la présente Résolution;

2	de rendre compte des résultats de ces études à la Conférence mondiale des radiocommunications de 2007,

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications

de faciliter dans la plus grande mesure possible l'achèvement de ces études.

ANNEXE DU PROJET DE RéSOLUTION [rf-hf] (CMR-03)

Rapports de protection RF (dB) entre systèmes de radiodiffusion fonctionnant en dessous de 30 MHz, et entre systèmes numériques (MAQ-64, niveau de protection 1) brouillés par des systèmes numériques (modes fiables
identiques et mêmes types d'occupation du spectre)

| Signal utile | Signal brouilleur | Espacement en fréquence fbrouilleur-futile (kHz) | Paramètres |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BDRM (kHz) | S/I (dB) |
|  |  | –20 | –15 | –10 | –5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |  |  |
| AM | DRM_B3 | –47 | –42 | –32 | 3 | 6 | 3 | –32 | –42 | –47 | 10 | – |
| DRM_B3 | AM | –54 | –48 | –40 | –3 | 0 | –3 | –40 | –48 | –54 | 10 | 7 |
| DRM_B3 | DRM_B3 | –53 | –47 | –38 | –3 | 0 | –3 | –38 | –47 | –53 | 10 | 16 |
| AM: Signal MA DBL DRM_B3: Signal DRM, mode fiable B, type d'occupation du spectre: 3 BDRM: Largeur de bande nominale d'un signal DRM S/I: Rapport signal/bruit correspondant à un TEB de 10–4. |

Motifs:	Ce projet de Résolution est nécessaire avec l'adjonction du § 2.5 de la Partie C de l'Appendice 11.

Nouvelle Recommandation [YYY] proposée dans le Rapport de la RPC

Il n'est pas nécessaire d'adopter la nouvelle Recommandation [YYY] ("valeurs des rapports de protection radiofréquence applicables aux émissions à modulation numérique dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion") telle que proposée dans le Rapport de la RPC.

Motifs:	Les valeurs des rapports de protection RF proposées sont contenues dans le projet de nouvelle Résolution [RF-HF] (CMR-03) et, par conséquent, il n'est pas nécessaire d'adopter une nouvelle Recommandation.

ARTICLE 5