MOD	ARB/27A22/7

cuadro 7b

Parámetros requeridos para determinar la distancia de coordinación para una estación terrena transmisora

| Designación del servicio de radiocomunicación de la estación espacial transmisora | ... | Fijo por satélite | ... |
| --- | --- | --- | --- |
| Bandas de frecuencias (GHz) |  | 13,75-14,3 |  |
| Designación del servicio terrenal receptor |  | Radiolocalización, radio-navegación |  |
| Método que se ha de utilizar |  | 2,1 |  |
| Modulación en la estación terrenal 1 |  |  |  |
| Parámetros y criterios de interferencia de estación terrenal | p0 (%) |  | 0,01 |  |
|  | n |  | 1 |  |
|  | p (%) |  | 0,01 |  |
|  | NL (dB) |  | 0 |  |
|  | Ms (dB) |  | 1 |  |
|  | W (dB) |  | 0 |  |
| Parámetros de estación terrenal | Gx (dBi) 4 |  | 36 |  |
|  | Te (K) |  | 2 636 |  |
| Anchura de banda de referencia | B (Hz) |  | 107 |  |
| Potencia de interferencia admisible | Pr( p) (dBW) en B |  | –131 |  |

Motivos:	Por consecuencia de los estudios del UIT-R.