MOD	ARB/27A26/1

22.5I		6)	Se considerará que una administración que explote un sistema de satélites no geostacionarios del servicio fijo por satélite conforme a los límites indicados en los números 22.5C, 22.5D y 22.5F ha cumplido sus obligaciones en virtud del número 22.2 con respecto de cualquier red de satélites geoestacionarios, independientemente de las fechas en que la Oficina reciba la información de notificación o coordinación completa, según proceda, relativa al sistema de satélites no geoestacionarios y la red de satélites geoestacionarios, siempre que la dfpe( radiada por el sistema de satélites no geostacionarios del servicio fijo por satélite en cualquier estación terrena del servicio fijo por satélite geoestacionario en funcionamiento no rebase los límites operacionales y los operacionales adicionales indicados en los Cuadros 22-4A, 22-4A1, 22-4B y 22-4C, cuando el diámetro de antena de la estación terrena es igual a los valores de los Cuadros 22-4A, 22-4A1 ó 22-4C, o cuando la ganancia de la estación terrena es igual o superior a los valores del Cuadro 22-4B para la inclinación orbital correspondiente del satélite del servicio fijo por satélite geoestacionario. A menos que se acuerde otra cosa entre las administraciones concernidas, se considerará que una administración que explote un sistema de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite conforme a los límites indicados en los números 22.5C, 22.5D y 22.5F que radia una dfpe( en una estación terrena del servicio fijo por satélite geoestacionario en explotación a niveles que rebasan los límites operacionales u operacionales adicionales de los Cuadros 22-4A, 22-4A1, 22-4B y 22-4C, ha quebrantado sus obligaciones en virtud del número 22.2, cuando el diámetro de antena de la estación terrena es igual a los valores de los Cuadros 22-4A, 22-4A1 ó 22-4C, o cuando la ganancia de la estación terrena es igual o superior a los valores indicados en el Cuadro 22-4B para la inclinación orbital correspondiente del satélite del servicio fijo por satélite geoestacionario. En el caso de no cumplimiento con los límites operacionales y operacionales adicionales para interferencias de una sola fuente que figuran en la Sección II del Artículo 22 por un sistema de satélite no geoestacionario del servicio fijo por satélite que esté sujeto a los límites de los números 22.5C, 22.5D y 22.5F, se aplicarán las disposiciones de la Resolución [OPLIM] (CMR-03).      (CMR-03)

Motivos:	Las disposiciones del Artículo 15 se han utilizado con éxito para resolver problemas de interferencia entre todos los servicios, en diversas situaciones de compartición. Es razonable esperar que las administraciones que experimenten rebasamientos del número 22.5I en sus estaciones terrenas OSG operacionales puedan aplicar satisfactoriamente el Artículo 15. La falta de periodos específicos o de medios para identificar la fuente de interferencia en los procedimientos del Artículo 15 no constituye una barrera entre las administraciones dispuestas a cooperar para resolver las infracciones o los casos de interferencia perjudicial. No obstante, se requiere una nueva Resolución que contenga los procedimientos a utilizar por las redes OSG y no OSG afectadas, para determinar qué sistema del SFS no OSG es responsable de los rebasamientos y para facilitar la vuelta rápida a los niveles que exige el número 22.5I.