| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |
| --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 30 al Documento 27-S |
|  |  |  | 16 de abril de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |
|  | SESIÓN PLENARIA |
| Propuestas comunes de los Estados Árabes |
| propuestas para los trabajos de la conferencia |
| punto 1.33 del orden del día |

1.33	examinar y revisar las disposiciones técnicas, operacionales y reglamentarias, incluidos los límites provisionales en relación con el funcionamiento de las HAPS en el marco de las IMT-2000 en las bandas mencionadas en el número 5.388A, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución 221 (CMR-2000)

Propuestas

Debido a la posible amplia cobertura de las HAPS que abarcaría territorios de los países vecinos (uno o más), las Administraciones Árabes solicitan que se incluya una obligación reglamentaria explícita de conformidad con el Artículo 9 del Reglamento de Radiocomunicaciones, para la coordinación de las HAPS antes de su notificación.

ARTÍCULO  9

Procedimiento para efectuar la coordinación u obtener
el acuerdo de otras administraciones1, 2, 3, 4, 5, 6

Sección II  –  Procedimiento para efectuar la coordinación10, 11

Subsección IIA  –  Necesidad y solicitud de coordinación

ADD	ARB/27A30/1

9.22	Antes de que una administración notifique a la Oficina o ponga en servicio una asignación de frecuencia para una estación situada en una plataforma de gran altitud utilizada como servicio fijo o como una estación de base IMT-2000 en cualquier banda de frecuencias identificada y/o designada para su aplicación, deberá completar la coordinación, de la forma necesaria, con las administraciones afectadas que haya identificado la Oficina15bis antes de realizar la notificación.

ADD	ARB/27A30/2

_______________

15bis	9.22.1	La Junta deberá elaborar una Regla de Procedimiento provisional que permita a la Oficina identificar a las administraciones afectadas. La CMR-07 puede tomar las decisiones adecuadas basándose en la experiencia obtenida en la aplicación de esta regla.

_________________