ADD	RUS/30/4

5.XXX	Atribución adicional: en la Federación Rusa [, ….] la banda 258-261 MHz está también atribuida al servicio de investigación espacial y al servicio de operaciones espaciales (Tierra-espacio) a título primario.

Motivos:	en el sentido espacio-Tierra, los servicios de investigación espacial y de operaciones espaciales en la banda de frecuencias entre 100 MHz y 1 GHz comparten 3,9 MHz en atribuciones a título primario y 10,35 MHz en atribuciones secundarias. En el sentido Tierra-espacio, la atribución total para enlaces de telemando es únicamente de 2,4 MHz. Por este motivo, es imperativo realizar atribuciones adicionales en el sentido Tierra-espacio que restablezcan el equilibrio entre las atribuciones existentes y para facilitar el desarrollo de dichos servicios en el espectro por debajo de 1 GHz.