MOD	RUS/30/7

Son de aplicación los límites siguientes a la densidad de flujo de potencia creada sobre la superficie de la Tierra por cualquier estación espacial del SRNS que funcione en la banda de 1 164-1 215 MHz:

–129 dB(W/m²) en 1 MHz;

–118 dB(W/m²) en 51 MHz.

La Federación Rusa apoya la introducción de procedimientos de coordinación en las bandas de 1 164-1 300 MHz, 1 559-1 610 MHz y 5 010-5 030 MHz para todos los sistemas del SRNS, con independencia de su fecha de notificación. Conjuntamente con ello, la Federación Rusa está a favor de la adopción de medidas de transición para los sistemas del SRNS notificados con anterioridad al final de la CMR-03. Estas medidas deberían garantizar reglas uniformes para la coordinación entre los sistemas del SRNS en las bandas mencionadas.