MOD	IRN/32/104

RESOLUCIÓN  77  (Rev.CMR-03)

Protección de los servicios terrenales en todas las Regiones contra las redes del servicio fijo por satélite geoestacionario de la Región 2 
que utilizan la banda de frecuencias 11,7-12,2 GHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que, en las Regiones 1 y 3, la banda 11,7-12,2 GHz está atribuida a título primario con igualdad de derechos a los servicios terrenales y al servicio de radiodifusión por satélite (SRS);

b)	que, en la Región 2, la banda 11,7-12,1 GHz está atribuida a título primario con igualdad de derechos a los servicios terrenales (salvo en los países indicados en el número 5.486) y al servicio fijo por satélite (SFS);

c)	que, en la Región 2, la banda 12,1-12,2 GHz está atribuida a título primario con igualdad de derechos a los servicios terrenales en el Perú (véase el número 5.489) y al SFS;

d)	que la protección del SRS en las Regiones 1 y 3 con respecto al SFS en la Región 2 está garantizada por el Artículo 7 y el Anexo 4 al Apéndice 30;

e)	que la protección del SFS en la Región 2 con respecto al SFS en dicha Región está garantizada por el Artículo 9 (números 9.7 ó 9.12) o el Artículo 22;

f)	que la protección de los servicios terrenales en las Regiones 1, 2 y 3 con respecto a los sistemas de satélites no geoestacionarios (no OSG) del SFS en la Región 2 está garantizada por el Artículo 21;

g)	que existe necesidad de proteger los servicios terrenales de las Regiones 1, 2 y 3 con respecto a las redes OSG del SFS en la Región 2;

h)	que la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2000 (CMR-2000) ha modificado el número 5.488 revisando los límites reglamentarios relativos a la explotación de redes OSG del SFS en la Región 2 en la banda 11,7-12,2 GHz,

reconociendo

que el UIT-R elaboró la Recomendación UIT-R SF.674-1, que trata de la compartición en la Región 2 entre el SFS y el servicio fijo en la banda 11,7-12,2 GHz en la Región 2,

resuelve

1	que antes de que una administración notifique a la Oficina de Radiocomunicaciones o ponga en funcionamiento en la Región 2 una asignación de frecuencia para una red OSG del SFS en la banda 11,7-12,2 GHz, deberá efectuar la coordinación de acuerdo con el número 9.14 del Reglamento de Radiocomunicaciones con cualquier administración de las Regiones 1, 2 y 3 que tenga una atribución a título primario a los servicios terrenales en la misma banda de frecuencias si la densidad de flujo de potencia (dfp) producida en su territorio sobrepasa los umbrales siguientes:

–124 	dB(W/(m2 · MHz))	para 	0° (  (	5(

–124  0,5 (– 5) 	dB(W/(m2 · MHz))	para	5° <  (	25

–114 	dB(W/(m2 · MHz))	para	         >	25

siendo  el ángulo de llegada de la onda incidente sobre el plano horizontal (grados);1

2	que el procedimiento indicado anteriormente sea aplicado por la Oficina para todas las notificaciones recibidas entre el 1 de enero de 1999 y el 3 de junio de 2000,

encarga a la Oficina de Radiocomunicaciones

1	que, en su examen de las solicitudes de coordinación de cualquier estación espacial geoestacionaria del SFS que funcione en la banda 11,7-12,2 GHz en la Región 2, determine si se sobrepasan los umbrales de dfp del resuelve en el territorio de cualquier otra administración, distinta de la administración notificante, que tenga una atribución a título primario a servicios terrenales y, si así fuera, lo notifique a la administración notificante y a las administraciones afectadas;

2	que aplique el resuelve 2 a las asignaciones de frecuencias recibidas entre el 1 de enero de 1999 y el 3 de junio de 2000 con respecto a las redes/sistemas OSG del SFS mencionadas en el resuelve 1 anterior.

APÉNDICE  5  (CMR-2000)

# Footnotes

1 	Estos valores corresponden a la dfp y a los ángulos de llegada que se obtendrían en condiciones de propagación en el espacio libre.