ADD	IRN/32/16

5.AMSS	Dans la bande 14-14,5 GHz la puissance surfacique maximale produite à la surface de la Terre par les émissions d'une seule station terrienne d'aéronef du SMAS ne doivent pas dépasser:

(132 + 0,5*	dB(W/m2)	dans une bande de 1 MHz	pour		  		40

(112	dB(W/m2)	dans une bande de 1 MHz	pour	40°			90

où est l'angle d'incidence de l'onde radioélectrique (mesurée en degrés au-dessus de l'horizon).

Les limites de puissance surfacique peuvent être dépassées sur le territoire de tout pays dont l'administration a donné son accord à ce sujet.

Motifs:	L'application des limites nécessaires prévues dans le Règlement des radiocommunications permettrait d'assurer une protection suffisante au service fixe.