SUP	KEN/33/18

Le Kenya appuie la suppression de la Résolution 34 et les modifications du RR qui en résultent, en particulier celles du Tableau 21-4 de l'Article 21, afin d'incorporer les dispositions réglementaires applicables à l'utilisation du SRS dans la Région 3, dans la bande 12,5-12,75 GHz, vis-à-vis des services spatiaux et des services de Terre dans toutes les Régions.

vii)	Règle de procédure relative au numéro 9.35 adoptée à titre provisoire afin de 	réduire le retard pris dans le traitement des fiches de notification des réseaux à 	satellite

Le Kenya appuie la Méthode A du Rapport de la RPC, selon laquelle la CMR-03 ne doit pas souscrire à la Règle de procédure provisoire relative au numéro 9.35.

1.32	examiner les dispositions techniques et réglementaires concernant la bande 37,5-43,5 GHz, conformément aux Résolutions 128 (Rév.CMR-2000) et 84 (CMR-2000)

Résolution 128 (Rév.CMR-2000)

Cette Résolution traite de la protection du service de radioastronomie dans la bande 42,5-43,5 GHz.

Propositions

Méthode A: Pour les réseaux OSG fonctionnant dans la bande 42-42,5 GHz et les systèmes non OSG exploités dans la bande 41,5-42,5 GHz, protéger les radiotélescopes monoparaboles sur une base individuelle et bilatérale; modifier les niveaux spécifiés dans le renvoi 5.551G afin d'adopter, pour les observations du continuum avec un instrument monoparabole, les valeurs seuils de –137 dB(W/(m2 · GHz)) et –153 dB(W/(m2 · 500 kHz)) pour les accords bilatéraux concernant les sites de radiotélescope monoparabole.

Une Résolution, qui ne ferait pas intervenir le Bureau, définirait des règles opérationnelles applicables aux accords de partage bilatéral avec les sites de radiotélescope monoparabole affectés où les niveaux du renvoi 5.551G sont dépassés pendant plus de 2% du temps.

Résolution 84 (CMR-2000)

Cette Résolution traite des limites de puissance surfacique dans les bandes 37,5-42,5 GHz pour le service fixe par satellite, le service de radiodiffusion par satellite et le service mobile par satellite.

Propositions