ADD	USA/38/5

5.MSSPASS	Les stations terriennes du service mobile par satellite exploitées dans la bande 1 390-1 392 MHz ne doivent pas occasionner de brouillage préjudiciable aux stations du service d'exploration de la Terre par satellite (passive) et de recherche spatiale (passive) exploitées dans la bande 1 400-1 427 MHz. Les stations terriennes du service mobile par satellite exploitées dans la bande 1 390-1 392 MHz doivent éviter d'occasionner des brouillages préjudiciables aux stations du service de radioastronomie exploitées dans la bande 1 400-1 427 MHz, au moyen d'une séparation géographique appropriée.

Motifs:	Assurer la protection des services passifs dans la bande 1 400-1 427 MHz.