ADD	USA/38/7

e)	Pour les systèmes à satellite non géostationnaire exploitant des liaisons de connexion du service mobile par satellite dans la bande 1 430-1 432 MHz, la puissance surfacique cumulative dans la bande 1 400-1 427 MHz et dans toute largeur de 20 kHz de la bande 1 400-1 427 MHz rayonnée sur le site d'une station de radioastronomie pendant plus de 2% du temps, selon la définition du numéro 5.MSSDN.

Motifs:	Consécutif à la nécessité de documenter le fait que les niveaux de puissance surfacique ne sont pas dépassés.