ADD	CME/42/15

5.YYY 	Les bandes 29,5-29,9 GHz, 29,9-30 GHz attribuées au service fixe par satellite (espace vers Terre) et les bandes 19,7-20,2, 40-40,5 GHz attribuées au service fixe par satellite (Terre vers espace) sont identifiées pour des applications haute densité du service fixe par satellite (systèmes HD-FSS), qu'il convient de mettre en oeuvre conformément à la Résolution [HD-FSS] (CMR-03). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de ces bandes par d'autres applications du service fixe par satellite ou par d'autres services auxquels ces bandes sont attribuées et n'établit pas de priorité entre les utilisateurs de ces bandes dans le Règlement des radiocommunications. Il convient que les administrations en tiennent compte lors de l'examen de dispositions réglementaires se rapportant à ces bandes.

Motifs:	Les bandes de fréquences proposées se prêtent à une identification pour les applications haute densité du SFS dans le monde entier. De plus, ces bandes sont déjà attribuées au service fixe par satellite et ne sont pas contenues dans les bandes de spectre attribuées au service fixe avec lequel les études font apparaître qu'un partage de fréquences entre stations terriennes à haute densité du SFS et service de Terre dans la même aire géographique n'est pas envisageable dans la pratique.