NOC	CAN/43/15

15,63-18,6 GHz

| Attribution aux services |
| --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 17,3-17,7 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.516 Radiolocalisation | 17,3-17,7 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.516 RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Radiolocalisation | 17,3-17,7 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.516 Radiolocalisation |
| 5.514 | 5.514 5.515 5.517 | 5.514 |

Motifs:	Des études ont montré que le SRS dans la Région 2 et les liaisons descendantes HDFSS dans cette Région ne peuvent pas partager les mêmes bandes de fréquences. Il existe également des problèmes en ce qui concerne le partage entre les liaisons de connexion du SRS et les liaisons descendantes HDFSS. Par conséquent, il est proposé de n'apporter aucune modification aux sens de transmission de l'attribution faite au SFS dans la bande 17,3-17,7 GHz. L'attribution au SFS dans cette bande doit être maintenue uniquement pour les liaisons montantes et réservée pour les liaisons de connexion du SRS.