MOD	F/I/G/46/1

11,7-14,25 GHz

| Attribution aux services |
| --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 14-14,25 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.506 RADIONAVIGATION 5.504 Mobile par satellite (Terre vers espace) ADD 5.AAA Recherche spatiale 5.505 |

Motifs:	La protection du service de radioastronomie dans la bande 14,47-14,5 GHz telle que définie dans le projet de nouvelle Recommandation UIT-R M.[AMSS], spécifie, entre autres, des limites d'émission hors bande qui s'appliquent à toutes les stations SMAS dans la bande 14-14,5 GHz. La note de bas de page 5.BBB n'est pas référencée dans cette bande sachant qu'il n'y a pas d'attribution au service fixe en France, en Italie et au Royaume-uni dans la bande 14-14,25 GHz.