MOD	F/I/G/46/2

14,25-15,63 GHz

| Atribución a los servicios |
| --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 14,25-14,3 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.506 RADIONAVEGACIÓN 5.504 Móvil por satélite (Tierra-espacio) ADD 5.AAA, ADD 5.BBB Investigación espacial 5.505 5.508 5.509 |
| 14,3-14,4 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.506 MÓVIL salvo móvil aeronáutico Móvil por satélite (Tierra-espacio) ADD 5.AAA, ADD 5.BBB Radionavegación por satélite | 14,3-14,4 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.506 Móvil por satélite (Tierra-espacio) ADD 5.AAA ADD 5.BBB Radionavegación por satélite | 14,3-14,4 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.506 MÓVIL salvo móvil aeronáutico Móvil por satélite (Tierra-espacio) ADD 5.AAA ADD 5.BBB Radionavegación por satélite |
| 14,4-14,47 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.506 MÓVIL salvo móvil aeronáutico Móvil por satélite (Tierra-espacio) ADD 5.AAA ADD 5.BBB Investigación espacial (espacio-Tierra) |
| 14,47-14,5 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.506 MÓVIL salvo móvil aeronáutico Móvil por satélite (Tierra-espacio) ADD 5.AAA ADD 5.BBB Radioastronomía 5.149 |

Motivos:	La protección de la RAS en la banda 14,47-14,5 GHz según el [proyecto de nueva] Recomendación ITU-R M.[SMAS], especifica, entre otros, los límites de emisión fuera de banda que se aplican a todas las estaciones del SMAS en la banda 14-14,5 GHz. La nota a pie de página 5.BBB se refiere a estas bandas puesto que se utiliza el SF en Francia, Italia y Reino Unido en la banda 14,25-14,5 GHz.