MOD	G/55/21

5.340	Toutes les émissions sont interdites dans les bandes suivantes:

1 400-1 427 MHz,

2 690-2 700 MHz,	à l'exception de celles prévues aux numéros 5.421 et 5.422,

10,68-10,7 GHz,	à l'exception de celles prévues au numéro 5.483,

15,35-15,4 GHz,	à l'exception de celles prévues au numéro 5.511,

23,6-24, GHz,

31,3-31,5 GHz,

31,5-31,8 GHz,	dans la Région 2,

48,94-49,04 GHz,	à partir de stations aéroportées,

50,2-50,4 GHz2 	à l'exception de celles prévues au numéro 5.555A,

52,6-54,25 GHz,

86-92 GHz,

100-102 GHz,

109,5-111,8 GHz,

114,25-116 GHz,

148,5-151,5 GHz,

164-167 GHz,

182-185 GHz,

190-191,8 GHz,

200-209 GHz,

226-231,5 GHz,

250-252 GHz.								(CMR-03)

Motifs:	Résulte de la suppression du numéro 5.563 conformément à la proposition G/55/20 ci-dessus. Les bandes passives dont les services scientifiques ont besoin sont uniques, en ce sens qu'elles obéissent aux lois physiques, et non pas à un choix. En conséquence, elles bénéficient d'une protection conformément au numéro 5.340 afin d'éviter de perturber les observations environnementales. La bande 182-185 GHz, qui est attribuée au SETS (passive), est utilisée pour la détection de l'humidité atmosphérique à l'échelle mondiale et permet d'obtenir des données essentielles à l'utilisation des modèles atmosphériques et de suivre et de prévoir le mouvement, la formation et la dissipation des nuages et des précipitations à l'échelle mondiale. Si des brouillages étaient causés aux observations environnementales, les prévisions seraient faussées, avec toutes les conséquences que cela suppose sur le plan économique. Etant donné que l'on peut déceler les cas d'erreur grossière et rejeter les données «contaminées», les effets de légers brouillages sont en réalité plus insidieux que ceux de brouillages plus importants.