ADD	ISR/56/4

e)	qu'après une période de transition, le service de radiodiffusion pourra libérer en Région 1 des fréquences dans la bande 806-862 MHz pour les services mobiles.

Motifs:	Conformément au point a) du considérant de la Résolution 224 (CMR-2000) («Bandes de fréquences pour la composante de Terre des IMT-2000 au-dessous de 1 GHz») «certaines portions de la bande 806-960 MHz sont très utilisées dans les trois Régions par des systèmes mobiles de la première ou de la deuxième génération». A l'heure actuelle, la bande 790-862 MHz est attribuée en Région 1 au service de radiodiffusion. Un grand nombre de pays de la Région 1 exploitent également des services mobiles à titre primaire, conformément au numéro 5.316. En vertu du numéro 5.317A, les administrations qui souhaitent mettre en oeuvre les télécommunications mobiles internationales-2000 (IMT-2000) peuvent utiliser les parties de la bande 806-960 MHz qui sont attribuées au service mobile à titre primaire. Cette bande pourrait être mise en oeuvre par les administrations qui le souhaitent, pour les IMT-2000, une fois que le passage à la radiodiffusion vidéonumérique de Terre (DVB-T) sera effectué. Il en résultera une diminution du nombre total de fréquences disponibles pour le service de radiodiffusion, qui sera néanmoins compensée par les caractéristiques principales des techniques DVB-T. Les techniques DVB-T permettent une amélioration de l'utilisation du spectre des fréquences radioélectriques par rapport à la télévision analogique, et ce pour les raisons suivantes: