MOD	J/58A11/1

Provisionalmente, la máscara de dfp para la banda 3 700-4 200 MHz será:

–140       			dB(W/m2) en 1 MHz		para 0°	≤ θ ≤ 5°

–140 + 0,8 (θ – 5)       		dB(W/m2) en 1 MHz		para 5°	< θ ≤ 25°

–124				dB(W/m2) en 1 MHz		para 25° < θ ≤ 90°