ADD	J/58A6/4

22.5CB		3)	Los límites que figuran en el Cuadro 22-1C1 son límites alternativos a los que se reproducen en el Cuadro 22-1C, aplicables a los sistemas de satélites no geoestacionarios con determinados tipos de órbitas especificados del servicio fijo por satélite en la banda de frecuencias 19,7-20,2 GHz. Estos sistemas deberán cumplir todos los límites del Cuadro 22-1C o todos los límites del Cuadro 22-1C1. Los tipos de órbitas especificados que se mencionan en el presente Cuadro son cualquiera de los siguientes:

–	una órbita con una excentricidad de al menos 0,05, una inclinación entre 35º y 145º, un apogeo de al menos 18 000 km, y un periodo que sea el periodo geosincrónico (23 h 56 min) multiplicado por m/n, donde m y n son enteros (la relación m/n puede ser inferior, igual o superior a uno);

–	una órbita circular (con una excentricidad máxima de 0,005), con un periodo geosincrónico (23 h 56 min) y una inclinación entre 35º y 145º.

Motivos:	Es necesario añadir este punto para dejar clara la relación entre los límites del Cuadro 22-1C y los límites alternativos.