ADD	J/58A6/5

Cuadro 22-1C1

Límites alternativos de la dfpe( radiada por los sistemas de satélites no geoestacionarios con determinados tipos de órbitas especificados del servicio fijo por satélite en la banda de frecuencias 19,7-20,2 GHz3, 6A, 8

| Bandas de frecuencias (GHz) | dfpe( (dB(W/m2)) | Porcentaje de tiempo durante el cual la dfpe( no debe rebasarse | Anchura de banda de referencia (kHz) | Diámetro de la antena y diagrama de radiación de referencia7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19,7-20,2 | –172,4 | 0-100 | 40 | 70 cm Recomendación UIT-R S.1428 |
|  | –158,4 | 0-100 | 1 000 |  |
|  | –174,0 | 0-100 | 40 | 90 cm Recomendación UIT-R S.1428 |
|  | –160,0 | 0-100 | 1 000 |  |
|  | –182,8 | 0-100 | 40 | 2,5 m Recomendación UIT-R S.1428 |
|  | –168,8 | 0-100 | 1 000 |  |
|  | –187,6 | 0-100 | 40 | 5 m Recomendación UIT-R S.1428 |
|  | –173,6 | 0-100 | 1 000 |  |