| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |
| --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Document 66-F |
|  |  |  | 19 mai 2003 |
|  |  |  | Original: anglais/ français/ espagnol |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |
|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| France |
| PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE |
| Etablissement d'une procédure de coordination entre systèmes non OSG du SRS et réseaux OSG du SRS dans la bande 620-790 MHz (Point 1.37 de l'ordre du jour) |

Introduction

Sous les dispositions du numéro 5.311, des fréquences peuvent être assignées à des stations de télévision à modulation de fréquence du service de radiodiffusion par satellite dans la bande 620-790 MHz.

Les études de l'UIT-R ont conclu que la protection des services de Terre par les systèmes HEO du SRS dans la bande 620-790 MHz nécessite des études complémentaires, notant que les limites actuelles spécifiées dans le numéro 5.311 furent développées sur une base transitoire.

Reconnaissant que l'utilisation de la bande 620-790 MHz par le service de radiodiffusion dans la plupart des pays de la Région 1 et un pays de la Région 3 est sujette à révision par la CRR 04/05, les futures études de l'UIT-R devront prendre en compte, en particulier, les caractéristiques prévues des systèmes terrestres et spatiaux dans la bande, le type de modulation utilisé, le nombre maximum de satellites du SRS qui pourront fonctionner simultanément ainsi que le besoin de limites de puissance surfacique à source unique et/ou agrégées.

Concernant le partage avec d'autres systèmes opérant dans la même zone de service, il est intéressant de noter que l'utilisation de la bande 620-790 MHz par le service de radiodiffusion par satellite (OSG et non OSG, y compris HEO) est basée sur des antennes de stations spatiales et terriennes ne présentant pas ou peu de discrimination angulaire, qui ne permettent pas de tenir les exigences de protection nécessaires.

Les systèmes à satellites géostationnaires ne fournissent donc, du point de vue d'une utilisation efficace des ressources spectre/orbite, aucun avantage qui justifierait la priorité qui leur est procuré par les dispositions du numéro 22.2. Sur cette base, le remplacement de l'application du numéro 22.2 par les procédures de coordination appropriées entre les systèmes non OSG et OSG ne conduira donc à aucune augmentation du nombre de satellites du SRS opérant sur une même zone de service dans la bande de fréquences 620-790 MHz.

La France propose donc que les systèmes non OSG et OSG du SRS dans la bande 620-790 MHz soient placés sur un pied d'égalité en appliquant les dispositions des numéros 9.12, 9.12A et 13 et en supprimant l'application du numéro 22.2.

Propositions

ARTICLE  5

Attribution des bandes de fréquences

MOD	F/66/1

470-890 MHz

| Attribution aux services |
| --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 470-790 RADIODIFFUSION 5.149 5.291A 5.294 5.296 5.300 5.302 5.304 5.306 5.311 5.312 ADD 5.FFF 790-862 FIXE RADIODIFFUSION 5.312 5.314 5.315 5.316 5.319 5.321 | 470-512 RADIODIFFUSION Fixe Mobile 5.292 5.293 512-608 RADIODIFFUSION 5.297 608-614 RADIOASTRONOMIE Mobile par satellite sauf mobile aéronautique par satellite (Terre vers espace) 614-806 RADIODIFFUSION Fixe Mobile 5.293 5.309 5.311 ADD 5.FFF 806-890 FIXE MOBILE 5.317A RADIODIFFUSION | 470-585 FIXE MOBILE RADIODIFFUSION 5.291 5.298 585-610 FIXE MOBILE RADIODIFFUSION RADIONAVIGATION 5.149 5.305 5.306 5.307 610-890 FIXE MOBILE 5.317A RADIODIFFUSION |
| 862-890 FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.317A RADIODIFFUSION 5.322 |  |  |
| 5.319 5.323 | 5.317 5.318 | 5.149 5.305 5.306 5.307 5.311 5.320 ADD 5.FFF |

ADD	F/66/2

5.FFF	Dans la bande 620-790 MHz, le numéro 22.2 continue de s'appliquer aux assignations faites à des systèmes à satellites non géostationnaires du service de radiodiffusion par satellite pour lesquelles les renseignements complets de notification sont considérés comme ayant été reçus par le Bureau avant le 5 juillet 2003 vis-à-vis des assignations faites à des réseaux à satellite géostationnaire du service de radiodiffusion par satellite pour lesquelles les renseignements complets de coordination sont considérés comme ayant été reçus par le Bureau avant le 5 juillet 2003. Dans tous les autres cas, l'utilisation de la bande 620-790 MHz par des réseaux ou des systèmes du service de radiodiffusion par satellite est assujettie à l'application des dispositions des numéros 9.12, 9.12A et 9.13, et le numéro 22.2 ne s'applique pas.

Motifs:	Placer les systèmes OSG et non OSG sur un pied d'égalité en remplaçant l'application du numéro 22.2 par une coordination entre systèmes OSG et non OSG, avec les dispositions transitoires telles que spécifiées dans le Rapport de la RPC.

_____________