ADD	CHN/78/9

5.WAS1	L'utilisation de la bande 5 150-5 250 MHz par le service mobile est limitée aux applications décrites dans la Recommandation UIT-R M.1450 pour les systèmes d'accès hertzien, réseaux locaux hertziens compris, qui doivent être exploités dans les conditions suivantes (voir également la Résolution [RLAN 2.3-1](CMR-03)):

–	la mise en place de systèmes d'accès hertzien, réseaux locaux hertziens compris, doit être restreinte à une utilisation à l'intérieur uniquement;

–	la densité moyenne de puissance isotrope rayonnée équivalente émise par une station de système d'accès hertzien, ou une station de réseau local hertzien, ne doit pas dépasser dans une bande de 1 MHz (ou, ce qui revient au même, –44 dBW dans une bande de 4 kHz).

Dans la bande 5 150-5 250 MHz, les systèmes d'accès hertzien, réseaux locaux hertziens compris, ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux services existants ni demander à bénéficier d'une protection vis-à-vis de ces services, ni imposer des contraintes à leur exploitation ou à leur développement.

Motifs:	Afin de protéger les liaisons de connexion (Terre vers espace) des systèmes non OSG du SMS et d'autres services existants dans cette bande, il y a lieu d'appliquer les contraintes techniques et opérationnelles susmentionnées aux systèmes d'accès hertzien, RLAN compris.