MOD	CHN/79/3

# 6	Límites aplicables a la modificación de la densidad de flujo de potencia de las asignaciones inscritas en el Plan o en la Lista de las Regiones 1 y 3 a fin de proteger el servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) de la Región 2 en la banda 11,7-12,2 GHz o de la Región 3 en la banda 12,2-12,5 GHz, y de las asignaciones inscritas en el Plan de la Región 2 a fin de proteger el servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) de la Región 1 en la banda 12,5-12,7 GHz y de la Región 3 en la banda 12,2-12,7 GHz

En relación con el § 4.1.1 e) del Artículo 4, una administración se considera afectada cuando la asignación nueva o modificada propuesta en la Lista de las Regiones 1 y 3 se traduzca, en cualquier parte de su zona de servicio donde se solapen las asignaciones de frecuencias del servicio fijo por satélite en la Región 2 o en la Región 3, en un aumento de la densidad de flujo de potencia de 0,25 dB o más, por encima de la que resulta de las asignaciones de frecuencia inscritas en el Plan o en la Lista para las Regiones 1 y 3 establecidos por la CMR-2000.

En relación con el § 4.2.3 e), una administración se considera afectada cuando la modificación al Plan para la Región 2 propuesta se traduzca, en cualquier parte de su zona de servicio donde se solapen las asignaciones de frecuencias del servicio fijo por satélite en la Región 1 ó 3, en un aumento de la densidad de flujo de potencia de 0,25 dB o más por encima de la que resulta de las asignaciones de frecuencia inscritas en el Plan para la Región 2 en la fecha de entrada en vigor de las Actas Finales de la Conferencia de 1985.

Con respecto al § 4.1.1 e) o al § 4.2.3 e) del Artículo 4, una administración no se considera afectada si la asignación nueva o modificada propuesta en la Lista de las Regiones 1 y 3, o una modificación propuesta al Plan de la Región 2, produce en cualquier parte de su zona de servicio donde se solapen las asignaciones de frecuencias del servicio fijo por satélite en las Regiones 1, 2 ó 3, una densidad de flujo de potencia inferior a:

–186,5    		dB(W/(m2 ( 40 kHz)) 	para  0°	( θ < 0,054°

–164,0 + 17,74 log θ   dB(W/(m2 ( 40 kHz))	para  0,054°	( θ < 2,0°

–165,0+ 1,66 θ2  	dB(W/(m2 ( 40 kHz))	para  2,0° 	( θ < 3,59°

–157,5 + 25 log θ   	dB(W/(m2 ( 40 kHz))	para  3,59° 	( θ < 10,57°

–131,9   		dB(W/(m2 ( 40 kHz))	para  10,57° 	( θ

siendo θ la mínima separación orbital geocéntrica entre las estaciones espaciales deseada e interferente teniendo en cuenta la precisión del mantenimiento en posición de la estación respectiva en sentido Este-Oeste.