MOD	CHN/79/4

ANEXO  4     (CMR-03)

Necesidad de coordinar una estación espacial transmisora del servicio fijo
por satélite o del servicio de radiodifusión por satélite cuando éste no está
sujeto a ningún Plan: en la Región 2 (11,7-12,2 GHz) con respecto al
Plan, la Lista o las asignaciones nuevas o modificadas propuestas en la Lista de las Regiones 1 y 3, en la
Región 1 (12,5-12,7 GHz) y en la Región 3 (12,2-12,7 GHz)
con respecto al Plan o las modificaciones
propuestas al Plan de la Región 2, en la Región 3 (12,2-12,5 GHz)
con respecto al Plan, la Lista o las asignaciones nuevas o
modificadas propuestas en la Lista de la Región 1

(Véase el Artículo 7)

Con referencia a los § 7.1 y 7.2 del Artículo 7, debe procederse a la coordinación de una estación espacial del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) o del servicio de radiodifusión por satélite no sujeto a ningún Plan cuando, en condiciones supuestas de propagación en espacio libre, la densidad de flujo de potencia producida en cualquier parte de la zona de servicio donde se solapen las asignaciones de frecuencias del servicio de radiodifusión por satélite de una administración (para la Región 3, el servicio de radiodifusión por satélite consignado en la Lista), sobrepase el valor definido en las expresiones que figuran a continuación.

–147 			dB(W/(m2 ( 27 MHz))	para 0° 		( θ < 0,23°

–135,7 + 17,74 log θ  	dB(W/(m2 ( 27 MHz))	para 0,23° 		( θ < 2,0°

–136,7 + 1,66 θ2 	dB(W/(m2 ( 27 MHz))	para 2,0° 		( θ < 3,59°

–129,2 + 25 log θ 	dB(W/(m2 ( 27 MHz))	para 3,59° 		( θ < 10,57°

–103,6 			dB(W/(m2 ( 27 MHz))	para 10,57° 	( θ

siendo  la mínima separación orbital geocéntrica entre las estaciones espaciales deseada e interferente teniendo en cuenta la precisión del mantenimiento en posición de la estación respectiva en sentido Este-Oeste.