MOD	KOR/J/104A2/2

# 6	Limites imposées à la modification de la puissance surfacique des assignations figurant dans le Plan ou dans la Liste pour les Régions 1 et 3 pour protéger le service fixe par satellite (espace vers Terre) de la Région 2 dans la bande 11,7-12,2 GHz ou de la Région 3 dans la bande 12,2-12,5 GHz, et des assignations figurant dans le Plan pour la Région 2 pour protéger le service fixe par satellite (espace vers Terre) de la Région 1 dans la bande 12,5-12,7 GHz et de la Région 3 dans la bande 12,2-12,7 GHz

En ce qui concerne le § 4.1.1 e) de l'Article 4, une administration est considérée comme affectée si le projet d'assignation nouvelle ou modifiée dans la Liste pour les Régions 1 et 3 a pour effet d'augmenter, sur une partie quelconque de la zone de service correspondant aux assignations de fréquence avec chevauchement faites au service fixe par satellite en Région 2 ou en Région 3 la puissance surfacique de 0,25 dB ou plus par rapport à la valeur résultant des assignations de fréquence du Plan ou de la Liste pour les Régions 1 et 3, tels qu'établis par la CMR-2000.

En ce qui concerne le § 4.2.3 e), une administration est considérée comme affectée si le projet de modification du Plan pour la Région 2 a pour conséquence d'accroître la puissance surfacique, sur une partie quelconque de la zone de service correspondant aux assignations de fréquence avec chevauchement faites au service fixe par satellite en Région 1 ou en Région 3, de 0,25 dB ou plus, par rapport à celle résultant des assignations de fréquence conformes au Plan pour la Région 2 au moment de l'entrée en vigueur des Actes finals de la Conférence de 1985.

En ce qui concerne le § 4.1.1 e) ou le § 4.2.3 e) de l'Article 4, une administration est considérée comme n'étant pas affectée si le projet d'assignation nouvelle ou modifiée dans la Liste pour les Régions 1 et 3, ou si un projet de modification du Plan de la Région 2, a pour conséquence que la puissance surfacique produite dans une partie quelconque de la zone de service correspondant aux assignations de fréquence avec chevauchement faites au service fixe par satellite en Région 1, 2 ou 3 est inférieure à:

–186,5    dB(W/(m2 ( 40 kHz)) 	pour    0° 	   (  θ <   0,054°

–164,0 + 17,74 log θ    dB(W/(m2 ( 40 kHz))	pour    0,054°( θ <   2,0°

–165,0 + 1,66 θ2  dB(W/(m2 ( 40 kHz))	pour    2,0°    ( θ <   3,59°

–157,5 + 25 log θ   dB(W/(m2 ( 40 kHz))	pour    3,59°  ( θ < 10,57°

–131,9   dB(W/(m2 ( 40 kHz))	pour    10,57°  ( θ

où est l'espacement orbital géocentrique minimal entre la station spatiale utile et la station spatiale brouilleuse compte tenu des précisions de maintien en position respectives est-ouest.

Dans le cas où une administration de la Région 3 a l'intention de protéger ses assignations du service fixe par satellite qui ont été notifiées au Bureau, mises en service et pour lesquelles les renseignements pertinents tels qu'ils sont indiqués dans l'Annexe de la Résolution 49 (Rév.CMR-2000) ont été reçus par le Bureau avant le 5 juillet 2003, cette administration est considérée comme n'étant pas affectée si le projet d'assignation nouvelle ou modifiée figurant dans la Liste pour la Région 1 ou si un projet de modification du Plan pour la Région 2 se traduit par une puissance surfacique qui, sur une partie quelconque de son territoire correspondant aux assignations de fréquence avec chevauchement faites à ses réseaux du service fixe par satellite, a une valeur inférieure à:

–186,5    dB(W/(m2 ( 40 kHz)) 	pour    0° 	    ( θ <   0,054°

–164,0 + 17,74 log θ    dB(W/(m2 ( 40 kHz))	pour    0,054°( θ <   1,8°

–162,3 + 0,89 θ2     dB(W/(m2 ( 40 kHz))	pour    1,8°    ( θ <   5,0°

–157,5 + 25 log θ    dB(W/(m2 ( 40 kHz))	pour    5,0°    ( θ < 10,57°

–131,9     dB(W/(m2 ( 40 kHz))	pour    10,57°  ( θ

où est l'espacement orbital géocentrique minimal entre la station spatiale utile et la station spatiale brouilleuse compte tenu de la précision de maintien en position respectives est-ouest.