ADD	KOR/J/104A2/6

Parte B – Hipótesis utilizadas para determinar los criterios de compartición adoptados por la CMR-03

El establecimiento de nuevos criterios de compartición entre el servicio fijo por satélite y el servicio de radiodifusión por satélite se ha basado en las siguientes hipótesis.

# 1	Diagramas de antena de referencia

1.1	Para las antenas de las estaciones terrenas del servicio fijo por satélite o del servicio de radiodifusión por satélite con diámetros comprendidos entre 60 cm y 240 cm, la ganancia de los lóbulos laterales vendrá dada por la Recomendación UIT-R BO.1213.

1.2	Para las antenas de las estaciones terrenas del servicio fijo por satélite con diámetros superiores a 240 cm, la ganancia de los lóbulos laterales vendrá dada por la Recomendación UIT-R S.580-5, con envolvente de lóbulo lateral de 29 ( 25 log θ, complementada en el lóbulo principal por el Anexo III al Apéndice 8, que es equivalente al punto 3 del Anexo 3 al Apéndice 7 (CMR-2000).

# 2	Tamaños de antena41 y temperaturas de ruido total

En el siguiente Cuadro aparece la gama de tamaños de antena y de temperaturas de ruido total consideradas para la protección del servicio fijo por satélite y del servicio de radiodifusión por satélite:

| Diámetro de la antena de la estación terrena receptora (m) | 0,45 | 0,60 | 0,80 | 1,20 | 2,4 | 5,0 | 8,0 | 11,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura de ruido de la estación terrena receptora (ºK) | 110 | 110 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 |
| Temperatura de ruido del enlace total (ºK) | 174 | 174 | 198 | 238 | 238 | 317 | 396 | 396 |

La temperatura de ruido total del enlace se ha calculado a partir de la temperatura de ruido de la estación terrena receptora (que incluye la temperatura de la antena, la temperatura del amplificador de recepción y el aumento de ruido provocado por las pérdidas en la línea de alimentación) y se han agregado 2 dB para tener en cuenta otras fuentes de ruido (ruido del enlace ascendente, interferencia a la OSG, aislamiento por polarización cruzada e interferencia por reutilización de frecuencias).

# 3	Criterios de protección

Los perfiles de dfp desarrollados en los puntos 1, 3 y 6 del Anexo 1 y en el Anexo 4 al Apéndice 30 para proteger el servicio fijo por satélite y el servicio de radiodifusión por satélite se han determinado especificando un valor del 6% para el incremento de ruido relativo admisible ((T/T) en la gama de antenas de estación terrena que aparece en el Cuadro anterior.

La dfp interferente admisible se calculó mediante la siguiente expresión:

DFPtodas(θ) = 10 log((T/T) + 10 log(kT brf)  + Gm – Ga(φ)

siendo:

DFPtodas(θ):	nivel admisible de la dfp interferente para una separación orbital de θ grados

(T/T:	incremento relativo admisible en el ruido del enlace del receptor = 6%

k:	constante de Boltzmann (1,38 × 10(23 J/K)

T:	temperatura de ruido total del enlace (K; véase el Cuadro del punto 2)

brf:	anchura de banda de referencia (27 MHz en las Regiones 1 y 3; 24 MHz en la Región 2)

Gm:	ganancia para una abertura efectiva de 1 m2 (dBi/m2)

Ga(φ):	ganancia de la antena de recepción para un ángulo topocéntrico de φ (dBi)

φ:	ángulo topocéntrico entre los satélites interferente y deseado (véase el Anexo 1 del Apéndice 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones) (grados). Se supuso que φ = 1,1 θ.

# 4	Densidad de flujo de potencia para proteger el servicio fijo por satélite y el servicio de radiodifusión por satélite con diámetros de antena específicos42

En el siguiente Cuadro figuran los niveles de densidad de flujo de potencia necesarios para proteger el servicio fijo por satélite y el servicio de radiodifusión por satélite con las características señaladas en el punto 2 anterior y utilizando los criterios especificados en el punto 3 anterior.

| Densidad de flujo de potencia (dfp) necesaria en dB(W/(m2 ( 27 MHz)) correspondiente a diferentes diámetros de antena |
| --- |
| Separación orbital entre las estaciones espaciales deseada y la interferente | 45 cm | 60 cm | 80 cm | 120 cm | 240 cm | 500 cm | 800 cm | 1 100 cm |
| 0° | (134,2 | (136,7 | (138,7 | (142,2 | (147,4 | (152,5 | (155,6 | (158,2 |
| ( > 0 | Para cualquier valor de la separación orbital ( entre las estaciones espaciales deseada y la interferente, la dfp aplicable debe suavizarse respecto al valor correspondiente a una separación orbital de 0° añadiendo la discriminación de la antena fuera del eje, calculada bajo las hipótesis del punto 1 anterior. |

Motivos:	Proteger el Plan del SRS:

El perfil de dfp modificado debe entrar en vigor inmediatamente después de la presente Conferencia. Por consiguiente, las administraciones de la Región 3 cuyos Planes del SRS tienen cobertura nacional solamente y se hayan puesto en servicio antes del final de la CMR-03, no se consideran afectadas si se dan las condiciones específicas expuestas.

En la Fig. 1 se muestra una comparación de diversos perfiles de dfp. Los perfiles de dfp candidatos, que corresponden a diámetros mínimos de antena de 45 cm y 60 cm, sólo difieren en la gama de separaciones orbitales de 2,0º a 5,0º, siendo la diferencia máxima de 7,2 dB para una separación orbital de 3,6º entre las estaciones espaciales interferente y deseada.

figura 1

Comparación de los perfiles de dfp para la protección del SRS y el SFS

Se han utilizado ampliamente antenas de 45 cm para las asignaciones del Plan en algunos países de la Región 3. El perfil de dfp para la protección del Plan del SRS en la Región 3, que tiene cobertura nacional solamente y ha entrado en vigor, debe obtenerse utilizando el valor de 45 cm como mínimo diámetro de antena. Como se indica en el punto 3.2.2.3 del Informe de la RPC, se presentan dos tipos de perfiles para mínimos diámetros de antenas de 45 cm y 60 cm. Ambos perfiles son idénticos en la gama de separaciones orbitales superior a 5º. Los Planes de las Regiones 1 y 3 se basan en una separación orbital de 6º, con algunas excepciones. Por consiguiente, el perfil de dfp para un mínimo diámetro de antena de 45 cm no presenta dificultades en la aplicación práctica de las asignaciones del Plan del SRS.

Desde el punto de vista de la proliferación de receptores del SRS para abonados, una antena de 45 cm supone una gran ventaja para los espectadores de algunos países de la Región 3 puesto que:

–	es más fácil instalar una antena de 45 cm que una de 60 cm. La de 45 cm ocupa menos espacio que la de 60 cm y su peso es prácticamente la mitad que el de una antena de 60 cm;

–	resulta más asequible adquirir una antena de 45 cm que una de 60 cm ya que su precio es considerablemente inferior al de una antena de 60 cm en la mayoría de los casos;

–	una antena de 45 cm sufre menos interferencias que una antena de 60 cm en condiciones de fuertes vientos, como tifones o ciclones.

Considerando los motivos antes mencionados, debe adoptarse un mínimo diámetro de antena de 45 cm para establecer el perfil de dfp en el Plan del SRS de la Región 3, que tiene cobertura nacional solamente y ha entrado en vigor.

Para la protección del SFS con respecto al Plan y la Lista del SRS:

Consideramos que el perfil de dfp modificado debe entrar en vigor inmediatamente después de la presente Conferencia. Por consiguiente, si una administración de la Región 3 trata de proteger sus asignaciones del SFS notificadas a la Oficina y puestas en servicio y la Oficina ha recibido la información pertinente descrita en el Anexo a la Resolución 49 (Rev.CMR-2000) antes del final de la CMR-03, no se considerará afectada si se dan las condiciones específicas expuestas en el punto 6 anterior.

Deben tenerse en cuenta los siguientes motivos:

–	Como la mayor parte de las antenas receptoras del SFS con un diámetro inferior a 60 cm, por ejemplo las de 45 cm, se han notificado a la UIT y un gran número de estas antenas ya se utilizan a nivel nacional en determinados países de la Región 3, es esencial proteger estas antenas receptoras del SFS de 45 cm en estos países.

–	Los actuales perfiles de dfp indicados en el Anexo a la Resolución 540 (CMR-2000) para proteger al SFS en la banda de 11,7-12,7 GHz no incluyen las antenas del SFS de 45 cm en su ámbito de protección. Cualquier modificación significativa (por ejemplo, ignorar la protección de las antenas del SFS de 45 cm) de los actuales perfiles de dfp aplicados para la protección del SFS en el Anexo a la Resolución 540 originaría serias dificultades para la protección actual del SFS en determinados países de la Región 3.

–	En general, cualquier modificación del Reglamento debe entrar en vigor después de la celebración de la Conferencia que haya decidido realizar dicha modificación.

Por consiguiente, teniendo en cuenta que el actual Reglamento (Resolución 540) no incluye la protección de las antenas del SFS de 45 cm, deben protegerse las asignaciones del SFS que utilizan antenas de 45 cm, que hayan sido notificadas a la Oficina y puestas en servicio, y sobre las cuales la Oficina haya recibido la información pertinente descrita en el Anexo a la Resolución 49 (Rev.CMR-2000) antes del final de la CMR-03.

# Footnotes

41 	El diámetro de 45 cm en la gama de antenas que han de ser protegidas se aplica al Plan del SRS de la Región 3 que ha sido puesto en servicio antes de 5 de julio de 2003 y al SFS de la Región 3 que ha sido notificado a la Oficina, puesto en servicio y la información pertinente descrita en el Anexo a la Resolución 49 (Rev.CMR-2000) ha sido recibida por la Oficina antes de 5 de julio de 2003.

42 	El diámetro de 45 cm en la gama de antenas que han de ser protegidas se aplica al Plan del SRS de la Región 3 que ha sido puesto en servicio antes del 5 de julio de 2003 y al SFS de la Región 3 que ha sido notificado a la Oficina, puesto en servicio y la información pertinente descrita en el Anexo a la Resolución 49 (Rev.CMR-2000) ha sido recibida por la Oficina antes del 5 de julio de 2003.