MOD	VTN/112/4

ANNEXE  6MOD39

Critères de partage entre services

...

# 2	Diamètres d'antenne40 et températures de bruit total

Les gammes des diamètres d'antennes et des températures de bruit totales prises en compte pour la protection des services fixe par satellite et de radiodiffusion par satellite sont données dans le Tableau suivant:

| Diamètre de l'antenne de la station terrienne de réception (m) | 0,45 | 0,60 | 0,80 | 1,20 | 2,4 | 5,0 | 8,0 | 11,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Température de bruit de la station terrienne de réception (K) | 110 | 110 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 |
| Température de bruit totale de la liaison (K) | 174 | 174 | 198 | 238 | 238 | 317 | 396 | 396 |

La température de bruit totale de la liaison a été calculée d'après la température de bruit de la station terrienne de réception (incluant la température d'antenne, la température d'amplificateur de réception et l'accroissement de bruit imputable aux pertes de la ligne d'alimentation), à laquelle on a ajouté 2 dB pour toutes les autres sources de bruit (bruit sur la liaison montante, brouillages OSG, découplage de polarisation croisée et brouillage par réutilisation des fréquences).

....

# 4	Valeurs de puissance surfacique propres à assurer la protection du SFS et du SRS, avec des diamètres d'antenne spécifiques41

Le Tableau ci-après indique les niveaux de puissance surfacique requis pour assurer la protection du service fixe par satellite et du service de radiodiffusion par satellite compte tenu des caractéristiques visées au § 2 ci-dessus et sur la base des critères spécifiés au § 3 ci-dessus.

| Niveau de puissance surfacique requis en dB(W/(m2 · 27 MHz)) selon le diamètre d'antenne |
| --- |
| Séparation orbitale entre la station spatiale utile et la station spatiale brouilleuse | 45 cm | 60 cm | 80 cm | 120 cm | 240 cm | 500 cm | 800 cm | 1 100 cm |
| 0° | (134,2 | (136,7 | (138,7 | (142,2 | (147,4 | (152,5 | (155,6 | (158,2 |
| ( > 0 | Pour toute valeur de séparation orbitale ( entre la station spatiale utile et la station spatiale brouilleuse, il y a lieu d'assouplir la valeur de puissance surfacique applicable en ajoutant à la valeur correspondant à une séparation orbitale de 0° la discrimination d'antenne hors axe calculée selon les hypothèses du § 1 ci-dessus. |

# Footnotes

39 	Les § 1 et 2 de la Partie A de la présente Annexe s'appliquent quand les services de la Région 1 ou 3 sont concernés. Le § 3 de la Partie A s'applique à toutes les Régions.

40 	Le diamètre de 45 cm dans la gamme des antennes à protéger est appliqué au Plan du SRS pour la Région 3 qui a été mis en service avant le 3 juin 2000 et aux systèmes du SFS de la Région 3 qui ont été notifiés au Bureau avant le 3 juin 2000.

41 Le diamètre de 45 cm dans la gamme des antennes à protéger est appliqué au Plan du SRS pour la Région 3 qui a été mis en service avant le 3 juin 2000 et aux systèmes du SFS de la Région 3 qui ont été mis en service avant le 3 juin 2000.