MOD	VTN/113/1

1.6.4	El diagrama de referencia de la antena de la estación terrena para todas las adjudicaciones de la Parte A del Plan se define al aplicar la Recomendación UIT-R S.580-5 (con la fórmula G = 29 – 25 log(()). Si una administración lo desea, podrá utilizar el diagramadel Cuadro 1 para los sistemas en fase de diseño antes del [último día de la Conferencia más un día natural].

CUADRO  1

| Gmáx  10 log [(D/)2] |
| --- |
|  | G() = Gmáx – 2,5 × 10–3 | para 0    m |  |
|  | G() = G1 | para m    r |  |
|  | G() = 29 – 25 log  G() = – 10 | para r    4836,3º para 36,3º    180° |  |
| siendo: |
|  | D = diámetro de la antena  = longitud de onda | expresados en la misma unidad |  |
|  = ángulo con relación al eje de la antena (grados) |
|  | G1 = ganancia del primer lóbulo lateral = | 2  15 log para 32 – 25 log  ó – 1  15 log para 29 – 25 log  |  |
| m = |
| r = 15,85 |
|  = rendimiento de la antena |

## 3.2	Proyecto de Resolución