المسألة itu-r 96-2/5* , **

تحسين الفعالية في استخدام النطاق الترددي MHz 174-156
في محطات الخدمة المتنقلة البحرية بغية تعزيز السلامة البحرية
وأمن الموانئ

(2007-1997-1990)

إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

أ )	أن الطيف الراديوي بالترددات المترية (VHF) المتاح استخدامه بواسطة الخدمة المتنقلة البحرية محدود وأن هناك ازدحام كبير في أجزاء كثيرة من العالم؛

ب)	أن التكنولوجيات الموجودة والجديدة والتي تختلف عن تلك المستخدمة حالياً في الخدمة المتنقلة البحرية يمكن أن تتيح استخداماً أكثر فعالية للطيف المتاح وتمهد لنمو في المستقبل القريب؛

ج)	أن طرح وتنفيذ تكنولوجيات جديدة سيغير من طريقة تحديد المتطلبات الحالية التقنية والتشغيلية الخاصة بالسلامة البحرية وأمن الموانئ؛

د )	أن طرح وتنفيذ تكنولوجيات جديدة قد ينطوي على آثار اقتصادية كبيرة على المجتمع البحري؛

ﻫ )	أن التوصية ITU-R SM.1046 تحدد إجراءً لتقييم فعالية استخدام الطيف؛

و )	أن نظام التعرف الأوتوماتي (AIS)، على النحو الموضح في التوصية ITU-R M.1371، مصمم للاستخدام على سطح السفن وفي المحطات الساحلية لتحسين السلامة البحرية وأمن الموانئ وفعالية الملاحة وكذلك للمساعدة في حماية البيئة البحرية؛

ز )	أن تركيب واستخدام معدات نظام التعرف الأوتوماتي مطلوب على سطح السفن المشاركة في التجارة الدولية بإجمالي حمولة 300 طن أو أكثر وذلك طبقاً للاتفاقية الدولية لحماية الحياة البشرية في البحر (SOLAS)؛

ح)	أن هناك حاجة بارزة لكشف وتحديد هوية السفن في البحر على مسافات من الخطوط الساحلية أبعد من التي يمكن تحقيقها بأنظمة الاتصالات الأرضية العادية؛

ط)	أن الكشف الساتلي لرسائل نظام التعرف الأوتوماتي باستخدام سواتل على مدارات منخفضة قد يوفر وسيلة لكشف وتحديد هوية السفن المجهزة بنظام التعرف الأوتوماتي في أي مكان على الأرض؛

ي)	أن الترددات المستخدمة بواسطة نظام التعرف الأوتوماتي يتم تقاسمها عبر العالم بصورة أساسية مع خدمات الاتصالات الراديوية الأخرى الثابتة والمتنقلة؛

ك)	أن اللجنة الفرعية المعنية بالاتصالات الراديوية والبحث والإنقاذ التابعة للمنظمة البحرية الدولية (COMSAR 10/6) أشارت إلى أن هناك حاجة لمزيد من الدراسة بشأن المسائل الخاصة بقناة إضافية لنظام التعرف الأوتوماتي للكشف الساتلي ووسيلة ضمان إمكانية توفير الحماية الكافية لقنوات نظام التعرف الأوتوماتي المخصصة للكشف عن نظام التعرف الأوتوماتي،

تقرر أن المسألة التالية ينبغي دراستها

1	ما هي متطلبات السلامة البحرية وأمن الموانئ طويلة الأمد للخدمة المتنقلة البحرية؟

2	ما هو تأثير تنفيذ هذه المتطلبات على الاتصالات بالترددات المترية (VHF) القائمة؟

3	ما هي التحسينات في استخدام الطيف وفي القدرات التشغيلية التي يمكن تحقيقها من جراء استخدام التكنولوجيات أو التقنيات الراديوية الجديدة المختلفة في الخدمة المتنقلة البحرية بالترددات المترية (VHF)؟

4	ما هي الخصائص التقنية والتشغيلية التي ينبغي أن يوصى بها بالنسبة للاستخدام الدولي؟

5	ما هو تأثير هذه التكنولوجيات أو التقنيات على الترتيبات الخاصة بالخدمة البحرية بالترددات المترية (VHF) أو الخدمات الأخرى ذات القنوات المشتركة؟

6	ما هي التصورات الانتقالية الملائمة لطرح وتنفيذ أي تكنولوجيات جديدة في نطاق الترددات المترية (VHF) الحالي وما هو تأثيرها على اتصالات الاستغاثة والسلامة في نطاق الترددات المترية (VHF)؟

7	ما هي العوامل التي تصف الجدوى التقنية وأوجه القصور التشغيلية للكشف الساتلي لرسائل نظام التعرف الأوتوماتي باستخدام تكنولوجيا السواتل ذات المدارات المنخفضة؟

8	ما هي العوامل والقيود التقنية ذات الصلة بالنسبة للكشف الساتلي لرسائل نظام التعرف الأوتوماتي نتيجة لتقاسم الترددات مع خدمات الاتصالات الراديوية الأخرى؟

9	ما هي الخيارات الترددية للتغلب على أي أوجه قصور تقنية أو قيود على تقاسم الترددات بالنسبة للكشف الساتلي لرسائل نظام التعرف الأوتوماتي، بما في ذلك التحديد المحتمل لقناة ثالثة تكون مقبولة بالنسبة لمعدات نظام التعرف الأوتوماتي بحيث يمكن تخصيصها للكشف الساتلي؟

تقرر كذلك

1	أن تدرج نتائج الدراسات سالفة الذكر في توصية واحدة أو أكثر؛

2	أنه ينبغي إنجاز الدراسات سالفة الذكر بحلول عام 2009**.

الفئة: S2

# Footnotes

*	ينبغي إحاطة المنظمة البحرية الدولية (IMO) علماً بهذه المسألة.

** 	المسألة ITU-R 96-2/8 سابقاً

**	ينبغي ألا يؤخر إنجاز التوصيات التي تستجيب لهذه المسألة من عملية تطوير أنظمة التعرف الأوتوماتية المحمولة على ظهر السفن والتي يجري الإعداد لها حالياً في المنظمة البحرية الدولية.