ITU-R  M.1842建议书

在《无线电规则》附录18水上移动业务频道交换数据
和电子邮件的VHF无线电系统和设备的特性

（2008年）

范围

根据第 342号决议（WRC-2000，修订版），请水上业务界考虑在水上VHF频率内使用新技术，从而更好地满足新兴水上业务的新需求。本文还注意到，2003年世界无线电通信大会（WRC-03）对《无线电规则》附录18进行了修改，包括加入注o)，从而允许在自愿的基础上使用（以将某些双工信道转换为单工信道的方式创建）各种信道和频段，将其用于初始测试和将来可能实施的新技术推广。本建议书描述了水上移动业务的在用VHF无线电系统和开发中的VHF无线电系统，将其作为数据和电子邮件交换的实例。

国际电联无线电通信全会，

考虑到

a)	第 342号决议（WRC-2000，修订版）请 ITU-R落实目前开展的研究，其内容主要包括：

–	确定水上移动业务的未来要求；

–	确定此系统或互操作系统的适当技术特性；

–	确定《无线电规则》（RR）附录18包含的频率内的必要修改；

b)	国际海事组织（IMO）宣布，水上业务界的各项业务和安全保障需要使用安全、迅捷、低价的通信。国际海事组织有关无线电通信与搜救的第8分委会（COMSAR 8）就将来使用水上VHF信道对系统进行协调的需求开展了研究，且ITU-R已收到通知，水上VHF信道的数据和电子邮件交换，将来可能需要使用全球系统。

认识到

根据《无线电规则》 附录18，VHF数据使用的信道不应对其它根据《无线电规则》第5条工作的电台产生干扰，亦不应要求其提供干扰保护。这其中包括信道70上的全球水上遇险和安全系统（GMDSS）和自动识别系统（AIS）1、AIS 2等国际海上人命安全公约（SOLAS）应用，

建议

1	考虑将本建议书附件1和2中所述VHF数据特性作为此类系统的实例；

2	应将此建议书用作VHF频段水上移动业务未来数字技术的规则指南；

3	新引入的VHF数据系统特性应与现有话音和数据系统，特别是AIS兼容。

附件1

VHF数据系统实例1

下述特性为用于水上移动业务数据和电子邮件交换的VHF无线电系统的特性。

# 1	一般特性

1.1	发射类别为16K0F1DDN。

1.2	频段应满足《无线电规则》附录18脚注 o)规定信道的需求，每条信道带宽为25 kHz。

1.3	根据所需电台间无线电的范围和信道信号的保真度，调制可能使用28.8 kbit/s的π/4 DQPSK或43.2 kbit/s的π/8 D8-PSK。

1.4	接入方法可能采用载波检测时分多址（CSTDMA）。

1.5	可能使用下述区域覆盖技术：

–	蜂窝信道复用；

–	时间共用发射。

1.6	可能使用下述切换技术：

–	不间断切换（信道和基站）；

–	不间断文件传输。

1.7	设备设计应使指定信道间的频率改变时间短于100 ms。

1.8	接收与发射间的切换不得超过2 ms。

1.9	单一无线电调制解调器的串行通信信道（SCC）可使用：

–	以太网（Ethernet）；

–	RS232 （NMEA）。

1.10	无线电设备应满足以下标准：

–	无线电参数：ETSI EN 300 113-1；

–	电磁兼容性（EMC）：ETSI EN 301 489-5。

# 2	发射机

2.1	海岸电台发射机的容差不得超过106分之五，船载电台发射机不得超过106分之十。

2.2	杂散发射应遵循《无线电规则》附录3的规定。

2.3	海岸电台发射机载波功率不得超过50 W。

2.4	船载电台发射机载波功率不得超过25 W。

2.5	船舱辐射功率不得超过25 µW。

2.6	相邻信道功率比（ACPR）至少应为70 dB（见图3）。

# 3	接收机

3.1	对10–3比特差错率（BER）而言，接收机灵敏度应大于–107 dBm。

3.2	相邻信道选择性至少应为70 dB。

3.3	杂散响应抑制比至少应为70 dB。

3.4	无线电频率互调抑制比至少应为70 dB。

3.5	天线终端杂散发射的功率不得超过2.0 nW。

# 4	基于欧洲电信标准协会地面集群无线电系统（ETSI TETRA）标准调制各类变化的示范发射频谱

此项提案参考了航海无线电技术委员会123特别委员会（RTCM SC123）的工作成果，该特别委员会对《无线电规则》 附录18中使用的ETSI TETRA 调制方法进行了评估。

图1

36 kbit/s π/4-DQPSK 和 54 kbit/s π/8-D8-PSK调制频谱

TETRA-TEDS调制的RTCM SC123测试结果

测试结果

图1所示为36/54 kbit/s正常数据速率下的TETRA和TEDS调制频谱，其比较标准采用了IEC 61993-2的25 kHz保护限值。很明显，这些调制不能满足保护限值的要求；当与载波偏差为10 kHz的情况下，其功率超出了–25 dBm的限值。

图2

不同数据速率的系列频谱曲线图

为满足附录18发射保护限值的要求稍微降低了数据速率的RTCM测试结果

此后，对稍低的32/48 kbit/s和28.8/43.2 kbit/s数据速率组合进行了测试。用图1中的测试结果对图2的测试结果进行覆盖。很明显，32 kbit/s π/4-DQPSK和48 kbit/s π/8-D8-PSK调制刚好符合要求或稍微超出了保护限值，而28.8 kbit/s π/4-DQPSK和43.2 kbit/s π/8-D8-PSK调制明显地符合保护值的要求。

图3

相邻信道功率比（ACPR）的表现

RTCM测试结果：28.8 kbit/s π/4-DQPSK和43.2 kbit/s π/8-D8-PSK调制

# 5	有关发射的结论

基于水上IEC测试标准的《无线电规则》附录18中的发射频谱要求，允许使用两种调制方法，即28.8 kbit/s的π/4 DQPSK和43.2 kbit/s的π/8 D8-PSK。

6	系统互操作性

## 6.1	船对岸

互联网业务提供商（ISP）在互联网协议（IP）层维持船对岸方向的互操作性。一般而言，船舶一方会将加有附件或未加附件的电子邮件输入电子邮件系统，然后单击“发送”按钮。

## 6.2	岸对船

在此系统中，岸上用户无须担心互操作的问题。向船舶发送电子邮件的岸上用户仅需：

a)	单击“回复”按钮，或

b)	向Shipname@xxx.com或callsign@xxx.com发送消息。

电子邮件将使用船舶提供的任意系统传送。如果出现系统故障，则会通过备用系统进行自动路由重选。这些自动化的决策是基于内容丰富的数据库。因此，电子邮件可通过高频（HF）或备用的卫星系统传送。如果出现了整体系统故障，系统支持人员将收到问题有待处理或（由于某种原因）邮件无法递送的告警，并采取补救行动。这将确保岸上用户无需关注船舶所用系统或网络的类型。他们仅需处理电子邮件并单击“发送”。

## 6.3	船对船

在单工船对船模式下，VHL数据链路（VDL）协议亦应在可能时（在无线电传播范围内）提供船对船直接发射。双工船-岸-船模式应用于较大的范围（超出船对船无线电传播的范围）。

## 6.4	高效利用VHF数据链路（VDL）

船对岸、岸对船和船对船等所有发射模式均应实现系统互操作性。同时，亦应考虑频谱效率和数据吞吐量。例如，在网络层而不是VDL上应用电子邮件互联网协议（IP）将使效率提高3倍。

附件2

VHF数据系统实例2

引言

本附件描述了水上移动业务数据和电子邮件交换的现有窄带VHF数据系统。目前在用的这一系统包括岸上基站和离岸设备。

# 1	一般特性

1.1	该系统在水上VHF频段内的九条双工25 kHz信道工作。

1.2	发射类别为16K0F1DDN。

1.3	调制使用4级GMSK。发射比特率为21.1 kbit/s。

1.4	接入方法采用时分多址（TDMA）。

1.5	可能使用下述区域覆盖技术：

–	蜂窝信道复用；

–	时间共用发射。

1.6	可能使用下述切换技术：

–	不间断切换（信道和基站）；

–	不间断文件传输。

1.7	设备设计应使指定信道间的频率改变时间短于100 ms。

1.8	发射在信源处为垂直极化。

1.9	接收与发射间的切换不得超过2 ms。

1.10	单一无线电调制解调器的串行通信信道（SCC）可使用：

–	以太网（Ethernet）；

–	RS232 （NMEA）；

–	IEC 61162。

1.11	无线电设备应满足以下标准：

–	无线电参数：ETSI EN 300 113-1;

–	EMC：ETSI EN 301 489-5和IEC 60945。

# 2	发射机

2.1	海岸电台发射机的容差不得超过106分之五，船载电台发射机不得超过106分之十。

2.2	为防止对水上VHF频段其它用户产生有害干扰，杂散发射应遵循《无线电规则》附录3的规定。

2.3	海岸电台发射机载波功率不得超过50 W。

2.4	船载电台发射机载波功率不得超过25 W。

2.5	船舱辐射功率不得超过25 µW。

2.6	相邻信道功率比（ACPR）至少应为70 dB。

# 3	接收机

3.1	对10–3比特差错率（BER）而言，接收机灵敏度应大于–107 dBm。

3.2	相邻信道选择性至少应为70 dB。

3.3	杂散响应抑制比至少应为70 dB。

3.4	无线电频率互调抑制比至少应为70 dB。

3.5	天线终端杂散发射的功率不得超过2.0 nW。

# 4	可能性及优势

## 4.1	覆盖和稳定性

在覆盖范围和稳定性方面VHF频段的性能良好。陆地电台的典型覆盖范围可高达70 NM。

## 4.2	IP – 以太网

共用以太网协议方便了与本地数据网和其它数据业务的连接。

## 4.3	船载无线电的固定IP地址

实现了在无须任何一方激活链路的情况下，向船舶发送数据。该船可能有十个本地IP地址。

## 4.4	永远联线

不须连接时间。使该系统对银行终端等实时应用十分有效。

## 4.5	一台船载无线电设备同时提供若干业务

该系统全面基于分组数据。一台船载无线电设备，可同时提供若干种不同业务。因此该系统的频率效率很高。

## 4.6	中断后自动重新连接

该系统会自动重新连接并从正确的位置起继续执行任务。长（例如，超出了无线电覆盖区）短中断之后均可实现。

## 4.7	集成数据路由器

使用集成路由器进行无线电传播，意味着可通过程序将任务分配给无线电设备，并可不使用个人计算机（PC）执行。例如，通过编程将渔船定位和移动报告系统输入无线电设备/路由器内。此外，路由器的巨大容量还可用于执行其它业务，除电子邮件的压缩和解压缩外，亦可用于网络应用和气象图。

## 4.8	无线电设备的多项输入

可将以太网电缆直接插入无线电设备或路由器，从而轻松地在船上建立局域网。其它数字或模拟输入可用于全球卫星导航系统（GNSS），测量仪器等。

## 4.9	与本地无线局域网（ WLAN）相连

该系统可与船上的本地无线网络相结合。

## 4.10	外部通信载波

该系统或可提供与外部网络的无缝连接，例如：港口地区的无线局域网或卫星通信网。

# 5	应用

下文列出了一些目前在用及将来可能会用到的VHF数据应用：

–	安全SeaNet报告（ISPS）；

–	捕渔报告；

–	渔船位置及移动报告；

–	气象图；

–	普通电子邮件；

–	发送至船舶公司、领航员或港务部门的消息；

–	银行终端，特别是客轮；

–	与安全相关的信息；

–	遥测信息；

–	更新电子地图。

# 6	系统互操作性

## 6.1	船对岸

互联网业务提供商在互联网协议（IP）层维持船对岸方向的互操作性。一般而言，船舶一方会将加有附件或未加附件的电子邮件输入电子邮件系统，然后单击“发送”按钮。

## 6.2	岸对船

在此系统中，岸上用户无须担心互操作的问题。向船舶发送电子邮件的岸上用户仅需：

a)	单击“回复”按钮，或

b)	向Shipname@xxx.com或callsign@xxx.com发送消息。

电子邮件将使用船舶提供的任意系统传送。如果出现系统故障，则会通过备用系统进行自动路由重选。这些自动化的决策是基于内容丰富的数据库。因此，电子邮件可通过高频（HF）或备用的卫星系统传送。如果出现了整体系统故障，系统支持人员将收到问题有待处理或（由于某种原因）邮件无法递送的告警，并采取补救行动。这将确保岸上用户无需关注船舶所用系统或网络的类型。他们仅需处理电子邮件并单击“发送”。

# Text boxes

单位

1维视图

中心

跨度

日期：2006年11月9日 16:25:40