RECOMENDACIÓN  630*

PRINCIPALES  CARACTERÍSTICAS  DE  LOS  INTERROGADORES-RESPONDEDORES
(IRB)  DE  DOS  FRECUENCIAS  INSTALADOS  A  BORDO  DE  BARCOS

(Cuestión 28/8)

(1986)

Rc. 630

El CCIR,

CONSIDERANDO

a)	que el uso de un sistema de radar secundario aumentaría el alcance de los radares de navegación y mejoraría la discriminación de los radares de los barcos en presencia de interferencia;

b)	que el uso de un sistema de radar secundario haría posible la identificación de cada barco y la obtención de datos de navegación y de otra índole del barco interrogado;

c)	que el uso combinado de un sistema de radar secundario y de un sistema de asistencia automática para el trazado del radar (ARPA - «automatic radar plotting aid») incrementaría la eficacia de este último al aumentar el alcance y la inmunidad al ruido de la señal coordinada de respuesta, y debido a la ausencia de fluctuación en su amplitud;

d)	que a la vista de lo expuesto en los tres párrafos a), b) y c) precedentes, el uso de un sistema de radar secundario contribuiría a mejorar la seguridad de la navegación y la economía y eficacia de las operaciones marítimas;

e)	que como principio de diseño se debería conceder preferencia a un sistema de interrogación en dos frecuencias, consistente en una señal de interrogación producida por un interrogador/respondedor de barco (IRB) (SIT – «shipborne interrogator-transponder») y un impulso de sonido del radar de navegación a bordo en la banda de 3 cm;

f)	que los usuarios deberían coordinar internacionalmente el modo de explotación y las principales características operacionales del sistema, así como las características técnicas más importantes del IRB, a fin de asegurar la compatibilidad de los equipos fabricados en diferentes países,

RECOMIENDA,  POR  UNANIMIDAD:

Que para los sistemas IRB que funcionan en la banda de 10 cm y en la banda de 3 cm, destinados a asegurar a partir de un punto central, la libre circulación de los barcos y el control de sus movimientos:

–	los modos de explotación del sistema IRB sean los indicados en el anexo I;

–	las principales características de explotación del sistema IRB sean las indicadas en el anexo II;

–	las principales características técnicas del sistema IRB sean las indicadas en el anexo III.

ANEXO  I

MODOS  DE  EXPLOTACIÓN

| Interrogación |
| --- |
| Respuesta |
| Tipo de | Dirección | Contenido | Capacidad | Entrada de datos | Reflexión |
|  | funcionamiento |
|  | Tipo | Localización |
| Todos los barcos | Todos los barcos | Coordinadas polares del barco | – | – | Punto brillante en la pantalla | Pantalla del radar PPI |
| Selectivo I | Barco seleccionado por el operador | Identidad de la estación de barco | Número de 9 cifras (MID) | De la unidad de almacenamiento continuo | Cifras | Panel de presentación visual |
| Selectivo II | Barco seleccionado por el operador | Rumbo Velocidad Maniobra | 3 cifras decimales 2 cifras decimales 1 cifra decimal | De los sensores de velocidad y dirección del barco o manualmente | Cifras | Panel de presentación visual |
| Selectivo III-VI | Barco seleccionado por el operador | Determinado en el desarrollo del sistema | Número de 6 cifras | De la unidad de almacenamiento continuo o manualmente | Cifras | Panel de presentación visual |
| Nota. – El punto brillante en la pantalla del radar con indicador de posición en el plano (PPI) aparece con todos los modos de operación. |

ANEXO  II

CARACTERÍSTICAS  PRINCIPALES  DE  FUNCIONAMIENTO  DEL  SISTEMA
DE  RADAR  MARÍTIMO  SECUNDARIO

| Parámetro y unidad de medida | Valor |
| --- | --- |

Alcance:

Mínimo (m)

Máximo (antena levantada, altura 15 m) (millas marinas)

Resolución:

En dirección (para un diagrama de radiación de la antena de radar de 1° de abertura) (grados)

En distancia (m):

–	explotación con todos los barcos
	–	explotación selectiva

Distancia de propagación de la señal de respuesta con relación a la señal de eco (m)

Error en la determinación de las coordenadas del barco

£ 300


³ 010

£ 003

£ 200
£ 500

£ 200

No peor que el error del radar

ANEXO  III

PRINCIPALES  CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS  DEL  IRB

| Parámetro y unidad de medida | Valor |
| --- | --- |
| Banda de 10 cm | Banda de 3 cm |

Antena:

Polarización

Diagrama de radiación (grados):

En el plano horizontal

En el plano vertical

Transmisor:

Frequencia portadora (MHz)

Potencia impulsiva (W)

Longitud del impulso (ns)

Receptor:

Sensibilidad (dBW)

Banda de frecuencias (MHz)

Vertical

360°

40°-60°

2940 ± 2

100 a 200

100 ± 20

Mejor que –115

2930-2950

Horizontal

360°

40°-60°

–

Mejor que –72

9320-9500

Velocidad binaria (Mbit/s):

De la señal interrogadora

De la señal de respuesta

Tiempo de adelanto de la señal de interrogación con relación al impulso de sondeo del radar asociado (ms)

2

3,3

14 ± 0,2

# Footnotes

*	Se ruega al Director del CCIR que señale esta Recomendación a la atención de la Asociación Internacional de Señalización Marítima (IALA) y a la Organización Marítima Internacional (OMI).