RECOMENDACIÓN  UIT-R  SM.1269

CLASIFICACIÓN  DE  LAS  MARCACIONES  RADIOGONIOMÉTRICAS

(Cuestión UIT-R 28/1)

(1997)

Rec. UIT-R SM.1269

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que las mediciones radiogoniométricas pueden ser muy útiles para el estudio de las interferencias perjudiciales y la utilización eficaz del espectro radioeléctrico;

b)	que el conocimiento de la precisión de una marcación es importante para determinar la posición más probable de una emisión;

c)	que el conocimiento de la precisión de una marcación también será útil para el sistema de comprobación técnica internacional de las emisiones;

d)	que muchos radiogoniómetros automáticos modernos se basan en la promediación estadística para clasificar marcaciones a efectos de posicionamiento,

recomienda

1	que para decidir y clasificar la precisión que debería atribuirse a la medición de una marcación se utilicen los Cuadros 1 y 2;

2	que la precisión de la marcación se indique añadiendo la letra adecuada de los cuadros al valor numérico de la marcación;

3	que las administraciones proporcionen datos estadísticos para apoyar la asignación de valores numéricos promediados a las características de observación, por ejemplo, desviación típica, número de muestras, error real, valor medio de la muestra.

CUADRO  1

Clasificaciones de marcaciones de frecuencias inferiores a 30 MHz

| Características de observación |
| --- |
| Clase | Error de marcación (grados) | Intensidad de la señal | Indicación de marcación | Desvanecimiento | Interferencia | Oscilación de marcación (grados) | Duración de la observación |
| A | + 2 | Muy buena o buena | Clara | Despreciable | Despreciable | < 3 | Adecuada |
| B | + 5 | Bastante buena | Fluctuación de marcación | Ligero | Ligera | > 3 < 5 | Breve |
| C | + 10 | Débil | Fluctuación de marcación muy intensa | Intenso | Intensa | > 5 < 10 | Muy breve |
| D | > + 10 | Apenas perceptible | Mal definida | Muy intenso | Muy intensa | > 10 | Inadecuada |

Clase A:  probabilidad inferior a 5% de que el error supere los 2°.

Clase B:  probabilidad inferior a 5% de que el error supere los 5°.

Clase C:  probabilidad inferior a 5% de que el error supere los 10°.

Clase D:  marcación con un error mayor que los de la Clase C.

NOTA 1 – Para más explicaciones sobre la clasificación de marcaciones, véase el Capítulo 3.6 del Manual sobre la Comprobación técnica del espectro (1995).

CUADRO  2

Clasificación de marcaciones de frecuencias superiores a 30 MHz

| Características de observación |
| --- |
| Clase | Error de marcación (grados) | Intensidad de la señal | Indicación de marcación | Interferencia | Oscilación de marcación (grados) | Duración de la observación |
| A | + 1 | Muy buena o buena | Clara | Despreciable | < 1 | Adecuada |
| B | + 2 | Bastante buena | Fluctuación de marcación | Ligera | > 1 < 3 | Breve |
| C | + 5 | Débil | Fluctuación de marcación muy intensa | Intensa | > 3 < 5 | Muy breve |
| D | > + 5 | Apenas perceptible | Mal definida | Muy intensa | > 5 | Inadecuada |

Clase A:  probabilidad inferior a 5% de que el error supere 1°.

Clase B:  probabilidad inferior a 5% de que el error supere los 2°.

Clase C:  probabilidad inferior a 5% de que el error supere los 5°.

Clase D:  marcación con un error mayor que los de la Clase C.

NOTA 1 – Para más explicaciones sobre la clasificación de marcaciones, véase el Capítulo 3.6 del Manual sobre la Comprobación técnica del espectro (1995).