## Slide 1: ITU Regional Standardization Forum For Africa Dakar, Senegal, 24-25 March 2015
Sécurisation des réseaux
(plan de continuité de service)
Bocar KELLY,
Chef de département Architecture et Planification Réseaux, SONATEL bocar.kelly@orange-sonatel.com

## Slide 2: Contexte
La sécurisation des réseaux fait partie de notre Plan de Continuité d’Activité qui prend en compte l’ensemble des aspects ci-dessous
Crisis Management (CM)
hors scope
Processus permettant de faire face à des sinistres de gravité exceptionnelle
Workarea Recovery (WR)
hors scope
Processus de retablissement d’un environnement de travail apres sinistre pour les fonctions critiques
Disaster Recovery Plan (DRP)
Processus de reprise après sinistre à un niveau de service convenu des fonctions critiques
Business Impact Analysis (BIA) hors scope
Identifier les fonctions critiques pour le business et évaluer l’impact de leurs pertes
Sécurisation des réseaux : une des étapes du DRP

## Slide 3: Quelle démarche ?
Analyse fonctionnelle
Définition des enjeux
Bilan des sécurités existantes et prévues
Analyse des risques
Roadmap de mise en conformité
Identification des critères d’évaluation des impacts
Etat des lieux
Plans d’action
Identification des écarts

## Slide 4: Démarche : analyse fonctionnelle
Identifier le niveau de service requis pour chaque élément du réseau (durée d’indisponibilité, durée de perte d’information, potentialité du risque, etc.)
Classification des nœuds du réseau en fonction du niveau de service (C2, C3, C4, etc.)
Niveau de disponibilité | Année | mois | Semaine | Catégorie
2 neuf – 99% | 3,65 jours | 7,20 heures | 1,68 heures | C2
3 neuf – 99,9% | 8,76 jours | 43,2 mn | 10,1 mn | C3
4 neuf – 99,99% | 52,56 mn | 4,32 mn | 1,01 mn | C4
5 neuf – 99,999% | 5,26 mn | 25,9 s | 6,05 s | C5
6 neuf – 99,9999% | 31,5 s | 2,59 s | 0,605 s | C6

## Slide 5: Démarche : analyse fonctionnelle
Exemple de classification pour certains éléments du réseau Sonatel
 | Catégorie | Niveau de disponibilité | Disaster Recovery
MSC/PTS/HLR | C5 | 5 neuf – 99,999% | OUI
IN (Intelligent Network) | C5 | 5 neuf – 99,999% | OUI
Transmission Network | C5 | 5 neuf – 99,999% | OUI*
SMSC | C5 | 5 neuf – 99,999% | OUI
IP Network | C5 | 5 neuf – 99,999% | OUI*
OTA/DMC (device configuration) | C4 | 4 neuf – 99,99% | NON
CRBT (ring back tone) | C4 | 4 neuf – 99,99% | NON
* : réseau de transmission/IP en boucles

## Slide 6: Démarche : état des lieux
Bilan des sécurités existantes ou prévues :
  Segmentation du réseau :
    Réseau d’Accès
    Collecte, Transmission et IP
    Cœur de réseau CS&PS
    Plateformes de service
    NRJ et Environnement
  Analyse du niveau de sécurisation des équipements :
    Redondance interne des cartes (2N, N+1, etc.)
    Redondance géographique
    Double alimentation
    Etc.

## Slide 7: Démarche : analyse des risques
Etude technique des scénarii de sinistre possible pour chaque élément de réseau
  Identifier pour chaque nœud à risque, un ou plusieurs risques potentiels
  Pour chaque risque, identifier la probabilité d’occurrence
  Définir enfin le niveau de gravité en fonction des impacts (financiers, opérationnels, marque, etc.)
Classification des différents nœuds du réseau (C5, C4, C3, etc.)

## Slide 8: Démarche : plan de développement
Définir les scénarii d’évolution :
  Proposer une architecture adaptée à chaque type de service
  Définir la roadmap de mise en oeuvre

## Slide 9: Use case : sécurisation coeur de réseau CS
Migration d’une architecture initiale en silo (absence de redondance géographique pour les MSCs) vers une architecture en pool avec un backup mutuel des MSCs.

## Slide 10: Architecture du réseau de commutation Sonatel
Mise en place d’une redondance géographique pour l’ensemble des nœuds critiques du réseau avec une sécurisation des liens d’interconnexion.

## Slide 11: MERCI