## Slide 1: Forum régional de normalisation de l’U.I.T pour l'Afrique Dakar, Sénégal, 24-25 mars 2015
Evaluation Perceptuelle des Services
OTT de video Streaming
Joachim Pomy Arissoules, Consultant
Michael Keyhl, PDG
OPTICOM GmbH Allemagne
Consultant@joachimpomy.de

## Slide 2: Qui sommes nous ?
Fondée en 1995 à Erlangen, Allemagne
Scission issue du Fraunhofer-Institute IIS (Maison de MP3)
"Initiateurs" de mesure de la qualité audio perceptuelle (1988)
Co-auteurs de six principales normes internationales
Principale source des produits de Tests de la qualité de la voix et de vidéo et des technologies pour le mobile et les essais basés sur les réseaux IP
> 100 clients munis de licence OEM
> 40,000 de produits sous licence PESQ

## Slide 3: Comment mesurez vous la qualité vidéo?
.
...Assurer le benchmark de la QoE des écrans multiples

## Slide 4
Comment mesurez vous la qualité vidéo?
...Assurer le benchmark de la QoE des écrans multiples des services ABR VOD OTT tel que perçus par les abonnés?
Conclusion 1 :
Besoin clair d‘une nouvelle technique de mesure de la qualité de vidéo streaming
Conclusion 2 :
Interpréter nouvellement la qualité vidéo dans le contexte des scénarios d‘utilisation des écrans multiples.

## Slide 5: Aperçu
Les intervenants dans la rivalité entre OTT QoE
Définir un > modèle qualité OTT<
Concevoir une mesure de la qualité vidéo pour OTT
ABR et les métriques vidéo existentes et les Normes
Introduction à PEVQ-S
Conclusions

## Slide 6: Aperçu
Les intervenants dans la rivalité entre OTT QoE
Définir un > modèle qualité OTT<
Concevoir une mesure de la qualité vidéo pour OTT
ABR et les métriques vidéo existentes et les Normes
Introduction à PEVQ-S
Conclusions

## Slide 7: Les typologies d‘essai
Référence complète (FR)
Principe : analyse différentielle comparant les donnnées dégradées avec la vidéo source originale
Accéder à la référence/Studio Source
A base de pixels, comparaisons d‘image à image
Par ex. OPTICOM's PEVQ/UIT-T J. 247
+ Haute précision et répétabilité
+ Normalisés
- Traitement intensif
No-Reference (NR)
Principe : , analyse à but unique AUCUNE Information sur la vidéo source originale
A base de pixels, ou
NR/IP analyse du flux de Transport uniquement, aucun décodagePayload
Divers métriques sous le droit de propriété
- Faible précision „ Devis" uniquement
- Echoue en normalisation
+ Léger, facile à appliquer

## Slide 8: Les normes de la Qualité vidéo développées par VQEG et l'UIT Basées Sur BT.500/P. 910
SD TV
ITU-T J.144 (03/2001-03/2004) <FR> "Objective Perceptual Video Quality Measurement Techniques for Digital Cable Television in the Presence of a Full Reference"
VQEG MM
ITU-T J.246 (08/2008) <RR> "Perceptual Visual Quality Measurement Techniques for Multimedia Services over Digital Cable Television Networks in the Presence of a Reduced Bandwidth Reference"
VQEG HD
ITU-T J.341 (01/2011) <FR> "Objective Perceptual Video Quality Measurement of HDTV for Digital Cable Television in the Presence of a Full Reference"
VQEG Hybrid
ITU-T J.247 (08/2008) <FR> "Objective Perceptual Multimedia Video Quality Measurement in the Presence of a Full Reference"
Ongoing Project <FR, RR, NR> Models have been submitted in 2012 and testing is underway. Report expected 2014..
ITU-T J.342 (04/2011) <RR> "Objective Video Quality Measurement of HDTV for Digital Cable Television in the Presence of a Reduced Reference Signal"

## Slide 9: Techniques ABR de Streaming vidéo
Adaptive Video Streaming Techniques
RTP based
HTTP based
Adobe HTTP-based Dynamic Streaming
Adobe RTMP-based Dynamic Streaming (Flash)
Microsoft Smooth Streaming (Silverlight)
Apple HTTP Live Streaming (HLS)
MPEG DASH Dynamic Adaptive Streaming over HTTP
Windows, Mac, Connected TVs
Windows, Mac, Windows Phone, Connected TVs
iDevices, Android
Windows, Mac, Linux, Solaris, not on iDevices (Flash)
Windows, Mac, Linux, Solaris, not on iDevices (Flash)
(Basé Sur Jan Ozer: 'Vidéo Compression Pour Flash, périphériques Apple Et HTML5' [ 2011])

## Slide 10: Exemple: Chargement sur YouTube
Télécharger : V_Res 1920x1080, V_Fps 24, V_BitRate 8Mbit/s
Protocole | V_Codec | V_BitRate | V_Res | V_Fps | A_Codec | A_Bitrate | Format | PEVQ-S
PD | MPEG4 | 60 Kbit/s | 176X144 | 12 | AAC | 24 Kbit/s | 3GP | -
PD | MPEG4 | 200Kbit/s | 320X180 | 24 | AAC | 32 Kbit/s | 3GP | -
PD | FLV | 300Kbit/s | 426X240 | 24 | MP3 | 64 Kbit/s | FLV | 
PD | - | - | - | - | OGG | 96Kbit/s | SE TRADUISENT PAR DES ARRÊTS | -
PD | VP8 | 600Kbit/s | 640X360 | 24 | OGG | 110Kbit/s | SE TRADUISENT PAR DES ARRÊTS | 
PD | H. 264 | 500Kbit/s | 640X360 | 24 | AAC | 96Kbit/s | MP4 | 
PD | H. 264 | 2Mbit/s | 1280X720 du contrôleur du moteur. | 24 | AAC | 192Kbit/s | MP4 | 
ABR | - | - | - | - | AAC | 128 Kbit/s | MP4 | -
ABR | H. 264 | 100Kbit/s | 256X144 | 15 | - | - | MP4 | -
ABR | H. 264 | 250Kbit/s | 426X240 | 24 | - | - | MP4 | 
ABR | H. 264 | 400Kbit/s | 640X360 | 24 | - | - | MP4 | 
ABR | H. 264 | 800Kbit/s | 854X480 pixels. | 24 | - | - | MP4 | 
ABR | H. 264 | 1,6 Mbit/s | 1280X720 du contrôleur du moteur. | 24 | - | - | MP4 | 
ABR | H. 264 | 3Mbit/s | 1920X1080 | 24 | - | - | MP4 | 
Référence/Source
PD Ou ABR Protocoles
Divers Codecs à Divers Débit binaire
Comparer diverses tailles de cadres
Comparer différents FPS
Manipuler les formats communs Bitstream

## Slide 11: Uniquement PEVQ était validé pour QCIF, CIF, VGA, SD, st HD basé sur BT.500/P. 910
SD TV
ITU-T J.144 (03/2001-03/2004) <FR> "Objective Perceptual Video Quality Measurement Techniques for Digital Cable Television in the Presence of a Full Reference"
VQEG MM
ITU-T J.246 (08/2008) <RR> "Perceptual Visual Quality Measurement Techniques for Multimedia Services over Digital Cable Television Networks in the Presence of a Reduced Bandwidth Reference"
VQEG HD
ITU-T J.341 (01/2011) <FR> "Objective Perceptual Video Quality Measurement of HDTV for Digital Cable Television in the Presence of a Full Reference"
VQEG Hybrid
ITU-T J.247 (08/2008) <FR> "Objective Perceptual Multimedia Video Quality Measurement in the Presence of a Full Reference"
Ongoing Project <FR, RR, NR> Models have been submitted in 2012 and testing is underway. Report expected 2014..
ITU-T J.342 (04/2011) <RR> "Objective Video Quality Measurement of HDTV for Digital Cable Television in the Presence of a Reduced Reference Signal"
PEVQ 
PEVQ 
PEVQ 

## Slide 12: Validation par essai Subjectif
L'ITU-R BT.500: )à l'origine TV CRT-tests de la qualité (SD)
L'UIT-T P. 910 : Multimédia (QCIF, CIF, VGA) Et IPTV HD (720/1080)
Principalement des tests ACR
Séquences d‘essai 8 - 15 sec.
Échelle d‘opinion point-5
Etablit une moyenne sur un test sur une assez grande Population  MOS
Conclusion 4 :
Le besoin d‘un nouveau test subjectif - Instantanés de 10 secondes -Vidéo sont inadequats pour évaluer la remise en mémoire tampon et le Comportement à long terme de la vidéo streaming.

## Slide 13: Aperçu
Les intervenants dans la rivalité entre OTT QoE
Définir un > modèle qualité OTT<
Concevoir une mesure de la qualité vidéo pour OTT
ABR et les métriques vidéo existentes et les Normes
Introduction à PEVQ-S
Conclusions

## Slide 14: Les parties prenantes impliquées dans une rivalité QoE

## Slide 15: Aperçu
Les intervenants dans la rivalité entre OTT QoE
Définir un > modèle qualité OTT<
Concevoir une mesure de la qualité vidéo pour OTT
ABR et les métriques vidéo existentes et les Normes
Introduction à PEVQ-S
Conclusions

## Slide 16: Définir un modèle de qualité OTT à 4-Couches

## Slide 17: Les differentes vues sur la qualité des parties prenantes
Parties prenantes pour OTT QoE…
…et les couches de qualité relatives

## Slide 18: Aperçu
Les intervenants dans la rivalité entre OTT QoE
Définir un > modèle qualité OTT<
Concevoir une mesure de la qualité vidéo pour OTT
ABR et les métriques vidéo existentes et les Normes
Introduction à PEVQ-S
Conclusions

## Slide 19: Exigences OTT VQM
Le VQM devrait être relié à la qualité du contenu en tant que référence
Un score exact au cours du codage et du transcodage d‘artefacts = Flux multimédia de qualité
Mesurer et comparer la qualité d'image pour differentes tailles de cadres et taux de cadres = Flux de média/qualité de transmission
De façon continue, suivez avec pécision les differents taux de bits et évaluer à quel point le player est capable interagir avec le serveur avec douceur dans un réseau congestionné = Qualité de Transmission
Prendre en compte les caractéristiques de l‘appareil du player et de l‘appareil dans un environnement d‘affichage = Présentation Qualité

## Slide 20: Aperçu
Les intervenants dans la rivalité entre OTT QoE
Définir un > modèle qualité OTT<
Concevoir une mesure de la qualité vidéo pour OTT
ABR et les métriques vidéo existentes et les Normes
Introduction à PEVQ-S
Conclusions

## Slide 22: Aperçu
Les intervenants dans la rivalité entre OTT QoE
Définir un > modèle qualité OTT<
Concevoir une mesure de la qualité vidéo pour OTT
ABR et les métriques vidéo existentes et les Normes
Introduction àPEVQ-S
Conclusions

## Slide 23: Conclusions (1/2)
Un besoin clair pour une technique de mesure de la qualité de vidéo streaming qui évalue avec exactitude la Qoe de l‘abonné.
Nous devons reformuler les concepts de QoE et nouvellement interpreter la qualité vidéo dans le contexte des scenarios d‘utilisation des écrans multiples.
Actuellement, aucune norme subjective ni objective VQM n‘existe pour le streaming vidéo ABR.
PEVQ-S se propose de passer par dessus cette lacune , sur la base des normes de progrès existantes, tout en maintenant un maximum de compatibilité Backward et d‘exactitude validée.
PEVQ-S est convenable pour évaluer toutes les couches qualité OTT4. Contenu, flux de média, transmission et présentation Qualité

## Slide 24: Conclusions (2/2)
PEVQ-S permet l‘analyse de protocoles communs ABR et les formats, divers codecs à divers bitrates.
PEVQ-S peut analyser la vidéo aux différentes tailles de cadres et FPS
Une architecture hybride avancée : (a) La base de données de qualité du media stream PEVQ-S et (b) La sonde client PEVQ-S combine la haute précision d‘une mesure FR avec la mise en oeuvre d‘un temps client réel , même sur les androïdes,les smartphones.
Les Mesures de la Qualité vidéo courante (CVQ) MOS et headroom pour l‘optimisation de la meilleure qualité vidéo disponible (BVQA) MOS
PEVQ-S es rendue disponible comme une OEM-Technologie pour la pointe OTT, Middleware et fournisseurs T&M bientôt parmi les produits

## Slide 25: Des questions ?
Contact : Consultant@joachimpomy.de