| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |
| --- | --- |
|  | CMR-2000 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 102-S |
|  |  |  | 10 de abril de 2000 |
|  |  |  | Original: inglés |
| ESTAMBUL, 8 DE MAYO – 2 DE JUNIO DE 2000 |  |
|  | SESIÓN PLENARIA |
| Polonia (República de) |
| PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA |

La Administración de la República de Polonia examinó las notas del Cuadro de atribución de frecuencias (artículo S5 del Reglamento de Radiocomunicaciones) en el marco del punto 1.1 del orden del día y concluyó que podrían modificarse las siguientes notas:

MOD	POL/102/1

S5.338	En Azerbaiyán, Bulgaria, Mongolia, Kirguistán, Eslovaquia, República Checa, Rumania, Turkmenistán y Ucrania, las instalaciones existentes del servicio de radionavegación pueden continuar funcionando en la banda 1  350-1  400 MHz.

Motivos:	En Polonia el servicio de radionavegación no cuenta con instalaciones en la banda 1 350-1 400 MHz, por lo cual no se requiere disposición alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones para proseguir su explotación.

MOD	POL/102/2

S5.428	Atribución adicional:  en Azerbaiyán, Bulgaria, Cuba, Kazakstán, Mongolia, Kirguistán, Rumania, Turkmenistán y Ucrania, la banda 3 100-3 300 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación.

Motivos:	En Polonia el servicio de radionavegación no se utiliza ya en la banda 3 100-3 300 MHz por lo cual no se requiere ninguna atribución adicional en el Reglamento de Radiocomunicaciones.

MOD	POL/102/3

S5.430	Atribución adicional:  en Azerbaiyán, Bulgaria, Cuba, Mongolia, Kirguistán, Rumania,  Turkmenistán y Ucrania, la banda 3 300-3  400 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación.

Motivos:	En Polonia no se utiliza ya el servicio de radionavegación en la banda 3 300-3 400 MHz, por lo cual no se requiere ninguna atribución adicional en el Reglamento de Radiocomunicaciones.

_______________