| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |
| --- | --- |
|  | CMR-2000 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 166-S |
|  |  |  | 10 de mayo de 2000 |
|  |  |  | Original: inglés |
| ESTAMBUL, 8 DE MAYO – 2 DE JUNIO DE 2000 |  |
|  | COMISIÓN 5 |
| Emiratos Árabes Unidos |
| PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA |
| ADICIÓN DEL SENTIDO (ESPACIO-ESPACIO) A LAS ATRIBUCIONES DEL SRNS EN LA BANDA (1 559-1 610 MHz) (PUNTO 1.15.2 DEL ORDEN DEL DÍA) |

# 1	Introducción

El UIT-R ha estudiado ampliamente la cuestión de la interferencia y la compatibilidad con otros servicios debida a la adición de la atribución en sentido espacio-espacio al servicio de radionavegación por satélite en la banda 1 559-1 610 MHz.

Los estudios presentados al UIT-R concluyeron que los receptores del SRNS en vehículos espaciales pueden funcionar satisfactoriamente en presencia de interferencia causada por sistemas de otros servicios, así como por otros sistemas del SRNS. Además, esa adición no causará ninguna interferencia adicional a otros servicios, puesto que no implica ningún cambio en las transmisiones espacio-Tierra.

Los análisis de estos estudios que efectuó el GT 8D del UIT-R llevaron a la identificación de tres opciones para satisfacer las necesidades del SRNS, que se recogen en el Informe de la RPC-99. Dichas opciones se proporcionan a la CMR-2000 para orientar a las delegaciones cuando tomen una decisión sobre este punto del orden del día de la Conferencia.

# 2	Propuesta

La Administración de los Emiratos Árabes Unidos propone que esta atribución al SRNS en sentido espacio-espacio sólo se puede hacer si se aplican las disposiciones siguientes.

–	No debe darse protección a los receptores del SRNS a bordo de vehículos espaciales contra los sistemas del SRNS que ya funcionan en estas bandas o contra aquéllos sobre los cuales la Oficina ha recibido información completa para publicación anticipada antes de que finalice la CMR-2000.

–	Los receptores del SRNS a bordo de vehículos espaciales que funcionan en la banda 1 559-1 610 MHz no deben solicitar protección contra las emisiones no deseadas de las estaciones del SMS (Tierra-espacio) que funcionan en la banda 1 610-1 660,5 MHz.

–	Los receptores del SRNS a bordo de vehículos espaciales deben instalarse y explotarse de manera que eviten o reciban la posible interferencia a niveles equivalentes a los causados por los sistemas del SMS (espacio-Tierra) en las bandas 1 525-1 559 MHz y que ya están funcionando o sobre los cuales la BR ha recibido una solicitud de coordinación, antes de finalizar la CMR-2000.

Por consiguiente, si la CMR-2000 decide hacer una atribución al SRNS en el sentido espacio-espacio en la banda 1 559-1 610 MHz, habrá que efectuar la siguiente modificación en los Cuadros de atribución de frecuencias:

MOD	UAE/166/1

1 525-1 610 MHz

| Atribución a los servicios |
| --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 1 559-1 610 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE (espacio-Tierra) (espacio-espacio) S5.341 S5.355 S5.359 S5.363 ADD S5.XXX ADD S5.YYY ADD S5.ZZZ |

ADD	UAE/166/2

S5.XXX	Los receptores del SRNS en vehículos espaciales no solicitarán protección contra los sistemas del SRNS que ya funcionan en estas bandas o contra aquéllos sobre los cuales la Oficina ha recibido información completa para publicación anticipada antes de que finalice la CMR-2000.

S5.YYY	Los receptores del SRNS a bordo de vehículos espaciales que funcionan en la banda 1 559-1 610 MHz no deben solicitar protección contra las emisiones no deseadas de las estaciones del SMS (Tierra-espacio) que funcionan en la banda 1 610-1 660,5 MHz.

S5.ZZZ	Los receptores del SRNS a bordo de vehículos espaciales deben instalarse y explotarse de manera que eviten o reciban la posible interferencia a niveles equivalentes a los causados por los sistemas del SMS (espacio-Tierra) en las bandas 1 525-1 559 MHz y que ya están funcionando o sobre los cuales la BR ha recibido una solicitud de coordinación, antes de finalizar la CMR-2000.

Motivos:	La justificación para añadir estas disposiciones es evitar la imposición de limitaciones innecesarias, debidas a las operaciones del SRNS (espacio-espacio), en los sistemas existentes o los sistemas cuya explotación está planificada en las bandas de que se trata o en bandas adyacentes. Por consiguiente, las nuevas atribuciones al SRNS (espacio-espacio) no solicitarán protección contra los servicios existentes, es decir del SRNS en las bandas de que se trata y del SMS en las bandas adyacentes.

____________