| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |
| --- | --- |
|  | CMR-2000 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 183-S |
|  |  |  | 11 de mayo de 2000 |
|  |  |  | Original: inglés |
| ESTAMBUL, 8 DE MAYO – 2 DE JUNIO DE 2000 |  |
|  | SESIÓN PLENARIA |
| GT PLEN-1 |
| ELEMENTOS BÁSICOS PARA LA REPLANIFICACIÓN DEL SRS |

# 1	Metodología básica SRS-SRS, hipótesis y criterios para efectuar la replanificación con arreglo a las conclusiones del GRI

La metodología, las hipótesis técnicas y los criterios que se describen en el Documento CMR2000/34, Corrigenda 1 y 2 y Addéndum 1 se aplicarán al estudio de replanificación de la CMR-2000.

NOTA – En espera del nuevo estudio para revisar los criterios de compartición que figuran en el Documento 37, podría recomendarse la reducción de los límites de separación orbitales más allá de los cuales no se tiene en cuenta la interferencia, para facilitar el proceso de replanificación. En un principio, los límites actuales de 15º y 9º, respectivamente, para situaciones copolares y contrapolares se aplicarán también al proceso de replanificación del enlace de conexión, siempre que sea posible efectuar dichos cambios en el soporte lógico MSPACE en el plazo previsto.

Corea pidió que no volvieran a calcularse las características de la elipse de sus haces nacionales de enlace de conexión y enlace descendente después del traslado de su posición orbital de 110,0º E a 116,0º E.

Vietnam pidió que se utilizara el mismo haz elíptico en su posición orbital preferida 107º E para el enlace descendente y el enlace de conexión. Las características de la elipse de este haz son las mismas utilizadas en el estudio básico del haz de enlace de conexión de Vietnam. Además, Vietnam pidió que se utilizaran diagramas de antena normal para su estación espacial de transmisión (es decir, R13TSS), en vez de los diagramas de caída rápida utilizados en el estudio del GRI y el Plan del apéndice S30.

Se atenderá a estas peticiones siempre que no obstaculicen el proceso de planificación*.

# 2	Estudios adicionales SRS-SRS solicitados por las administraciones en la última reunión del GRI (Ginebra, 29 de noviembre a 3 de diciembre de 1999), o después de esa reunión

Los estudios adicionales que figuran a continuación han sido solicitados por algunas administraciones y fueron efectuados por la Oficina de Radiocomunicaciones con arreglo a las instrucciones del GRI. Se determinó la viabilidad técnica en todos los casos. Éstos se incluirán en el Plan inicial de evaluación.

Se acordó que la fecha límite para la aceptación de nuevas preferencias nacionales sería el 12 de mayo de 2000 a las 09.00 horas. [El delegado de Grecia propuso que el plazo venciera dos horas después de la finalización de la Plenaria].

Las administraciones afectadas por los estudios que se describen a continuación deberán manifestar antes del 12 de mayo de 2000 a las 24.00 horas las hipótesis técnicas básicas que han elegido entre las que figuran en el Documento CMR2000/34 y su Corrigéndum 2, y en los documentos pertinentes mencionados más abajo. Si no se manifestaran, se utilizarán las hipótesis técnicas básicas en el proceso de replanificación. Las siguientes peticiones se tomarán en cuenta si no obstaculizan el proceso de replanificación, y la Oficina informará al respecto.

## 2.1	Ampliación de los haces nacionales para la República Checa, Hungría,  Croacia, y la República Eslovaca (véase Addéndum 5 al Documento CMR2000/34)

## 2.2	Ampliación de los haces nacionales para Jordania, Líbano y Siria (véase Addéndum 6 al Documento CMR2000/34)

## 2.3	Utilización de los haces elípticos de enlace de conexión del Plan para China del apéndice S30A y de los canales preferidos de China en sus posiciones orbitales 62( E, 92( E y 134( E (véase Addéndum 7 al Documento CMR2000/34 y su Addéndum 1)

China aceptó la opción que figura en Addéndum 1 al Addéndum 7 del Documento CMR2000/34, que propone la utilización de las posiciones orbitales 62( E, 92,2( E y 134( E y la agrupación de los canales adyacentes asignados a este país en esas posiciones.

## 2.4	Utilización del haz elíptico de enlace descendente del Plan para Bulgaria del apéndice S30 para el enlace de conexión en la posición orbital 1( O (véase Addéndum 8 al Documento CMR2000/34)

## 2.5	Utilización de haces separados para los EE.UU. en las posiciones orbitales 170( E y 122( E (véase Addéndum 9 al Documento CMR2000/34)

## 2.5.1	Haces separados para EE.UU./PLM y EE.UU./SMA en la posición orbital 170( E

## 2.5.2	Haces separados para EE.UU./MRA y EE.UU./GUM en la posición orbital 122( E

## 2.6	Utilización de 12 canales para el Japón en la posición orbital 109,85( E, que se añadirán a sus asignaciones en 109,85( E y 110( E y se agruparán con ellas (véase Addéndum 10 al Documento CMR2000/34)

## 2.7	Utilización de un valor de anchura de banda de canal de 33 MHz para Lao en vez del valor normal de 27 MHz (véase Addéndum 11 al Documento CMR2000/34)

## 2.8	Utilización de la posición orbital 20( E en vez de 17( E para Qatar (véase Addéndum 12 al Documento CMR2000/34)

## 2.9	Utilización de los haces de enlace de conexión y los canales preferidos de Australia en sus posiciones orbitales 152( E y 164( E (véase Addéndum 13 al Documento CMR2000/34)

## 2.10	Utilización adicional o alternativa de las bandas de frecuencias 14 GHz y/o 17 GHz para la India, el Irán, Israel, Marruecos y Seychelles (véase Addéndum 14 al Documento CMR2000/34)

El Irán pidió la utilización de las bandas de frecuencias 14 GHz y 17 GHz y la asignación de 12 canales a sus haces en cada banda.

China pidió que se asignaran 12 canales en la banda de frecuencias 14 GHz a su haz de enlace de conexión CHN19000, en la posición orbital 122,0º E.

En lo que respecta a Marruecos, la elección de la banda de 17 GHz está condicionada a que no se aplique una corrección de (0,2º a la posición orbital.

## 2.11	Utilización de una posición orbital alternativa para Túnez dentro del arco 25º O a 10º E en vez de 30º O (véase Addéndum 15 al Documento CMR2000/34)

## 2.12	Ampliación de los haces nacionales de Lituania y Letonia en la posición orbital 23º E (véase Addéndum 16 al Documento CMR2000/34)

# 3	Asuntos que requieren nuevas decisiones de la CMR para la replanificación

3.1	Las redes de satélites que se incluirán en la planificación son:

a)	Las que satisfagan el principio 3 del anexo 1 de la Resolución 532 (CMR-97) al 12 de mayo de 2000 a las 17.00 horas y hayan proporcionado también la información de debida diligencia para esa fecha.

b)	Las que para esa fecha hayan aplicado satisfactoriamente el procedimiento del artículo 4 y presentado la información de debida diligencia.

Las redes respecto de las cuales se notificó que habían concluido el procedimiento del artículo 4, pero aún no hayan sido examinadas por la Oficina, se incluirán con carácter provisional** si pasan satisfactoriamente un análisis de compatibilidad SRS-SRS. Esta inclusión en el proceso de replanificación estará sujeta a su conformidad con los apéndices S30 y S30A del Reglamento de Radiocomunicaciones.

## 3.2	Metodología, parámetros técnicos y criterios de compartición asociados con las redes del 3.1 b)

### 3.2.1	Anchura de banda de canal

Según lo especifique la administración responsable.

### 3.2.2	Relación de protección/modulación

Para todas las redes del 3.1 b) se aplicará la modulación digital asociada con las relaciones de protección especificadas por el GRI (es decir, cocanal de enlace descendente: 21 dB, canales adyacentes de enlace descendente superior e inferior: 16 dB, cocanal de enlace de conexión: 27 dB, canales adyacentes de enlace de conexión superior e inferior: 22 dB).

### 3.2.3	Puntos de prueba

Cuando los puntos de prueba con EPM muy bajo (inferior a unos –10 dB) reciben un exceso de interferencia, se puede hacer caso omiso de esos puntos de prueba a los efectos de los ejercicios de replanificación, si es necesario, caso por caso, como en el caso de los sistemas "existentes". En tales casos, la cuestión se transmitirá a la CMR-2000.

### 3.2.4	Agrupación de redes del 3.1 b) con asignaciones nacionales de la administración responsable

Se procederá como en el caso de los sistemas "existentes", a menos que:

a)	la administración responsable hubiera expresado, en respuesta a CR/117, una posición orbital preferida para sus asignaciones nacionales distinta a la de la red de la Parte B, y el GRI haya tomado en cuenta esta posición orbital preferida; o

b)	estas redes y las asignaciones nacionales tengan zonas de servicio separadas geográficamente.

### 3.2.5	Antena de estación terrena de recepción

El diámetro de antena de 60 cm asociada con el diagrama de antena descrito en la Recomendación UIT-R BO.1213. Sin embargo, para las redes del 3.1 b) con una p.i.r.e. inferior a 54,5 dBW, se ajustará al diámetro de antena en consecuencia, para compensar la diferencia de p.i.r.e.

### 3.2.6	Desplazamiento de posición orbital

En consulta con la administración responsable, la posición orbital de la red del 3.1 b) puede desplazarse en (0,2º a fin de corregir las incompatibilidades.

### 3.2.7	Margen de protección equivalente negativo para las redes del 3.1 b) en los Planes de la CMR-97

Se mantuvieron los márgenes de protección equivalentes negativos de los Planes de la CMR-97 para las redes del 3.1 b), pues se consideró que esos márgenes negativos se aceptaron junto con los márgenes de protección en el momento en que tales asignaciones se incluyeron con éxito en los Planes.

_______________

# Footnotes

*	Por "proceso de planificación" se entiende el análisis de compatibilidad.

**	Paralelamente al proceso de replanificación en curso, la Oficina de Radiocomunicaciones llevará a cabo los análisis de compatibilidad con otros servicios. Si los resultados son negativos, la red correspondiente se eliminará del proceso de planificación y la cuestión se remitirá a la Conferencia.