| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |
| --- | --- |
|  | CMR-2000 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 305-S |
|  |  |  | 20 de mayo de 2000 |
|  |  |  | Original: inglés |
| ESTAMBUL, 8 DE MAYO – 2 DE JUNIO DE 2000 |  |
|  | COMISIÓN 5 |
| Grupo de Trabajo 5D |
| Cuestiones relativas a la situación de compartición en la banda de frecuencias 13,75-14 GHz |

El Grupo de Trabajo 5D llegó a las siguientes conclusiones.

Nota S5.502

En el anexo 1 figura la revisión que se propone a la nota S5.502.

Algunas administraciones estimaron que el diámetro mínimo de antena de estación terrena de SFS, de 4,5 m, no debería ser un requisito obligatorio.

Sobre la base de los estudios de compartición, entre los sistemas SFS no OSG y los sistemas de radionavegación y de radiolocalización, llevados a cabo por el UIT-R, hubo algunas propuestas de extender la restricción de p.i.r.e. media de los radares a todo el espacio. El acuerdo alcanzado sobre la última oración de S5.502 está sujeto a la decisión que se adopte sobre la p.i.r.e. media de los radares en la segunda oración, ya que ello condiciona el equilibrio de restricciones entre los diferentes servicios.

Nota S5.503

En el anexo 1 figura la revisión que se propone a la nota S5.503.

Una administración propuso NOC a la nota S5.503.

Nueva Resolución [COM5/10]

En el anexo 2 figura el texto que se propone para la nueva Resolución [COM5/10].

Anexos: 2

Anexo 1

MOD

S5.502	En la banda 13,75-14 GHz una estación terrena del servicio fijo por satélite tendrá un diámetro de antena mínimo de 4,5 m y la p.i.r.e. de toda emisión debería ser al menos de 68 dBW y no debe rebasar el valor de 85 dBW. Además, el promedio de un segundo de la p.i.r.e. radiada por una estación de los servicios de radiolocalización o radionavegación [hacia la órbita de los satélites geoestacionarios] no deberá rebasar el valor de 59 dBW. La protección de las asignaciones para estaciones espaciales de recepción en el servicio fijo por satélite que funcionen con estaciones terrenas que, individualmente, tengan una p.i.r.e. de menos de 68 dBW no impondrán restricciones al funcionamiento de las estaciones de radiolocalización y radionavegación que funcionen de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones. No se aplica S5.43. Véase la Resolución COM5/10.

MOD

S5.503	En la banda 13,75-14 GHz las estaciones espaciales geoestacionarias del servicio de investigación espacial, acerca de las cuales la Oficina ha recibido la información para publicación anticipada antes del 31 de enero de 1992, funcionarán en igualdad de condiciones que las estaciones del servicio fijo por satélite, fecha a partir de la cual las nuevas estaciones espaciales geoestacionarias del servicio de investigación espacial funcionarán con categoría secundaria. Hasta que las estaciones espaciales geoestacionarias del servicio de investigación espacial sobre las que la Oficina ha recibido información para publicación anticipada antes del 31 de enero de 1992 cesen su funcionamiento en esta banda:

a)	la densidad de p.i.r.e. de las emisiones procedentes de cualquier estación terrena del servicio fijo por satélite que funcione con una estación espacial en órbita de satélite geoestacionario no deberá ser superior a 71 dBW en la banda de 6 MHz en la gama de frecuencias 13,772-13,778 GHz;

b)	la densidad de p.i.r.e. de las emisiones procedentes de cualquier estación terrena del servicio fijo por satélite que funcione con una estación espacial en órbita de satélite no geoestacionario no deberá ser superior a 51 dBW en la banda de 6 MHz en la gama de frecuencias de 13,772-13,778 GHz.

Puede utilizarse control automático de potencia para aumentar la densidad de p.i.r.e. en la banda de 6 MHz en esta gama de frecuencias a fin de compensar la atenuación debida a la lluvia, siempre que la densidad de flujo de potencia en la estación espacial del servicio fijo por satélite no rebase el valor resultante de la utilización por una estación terrena de una p.i.r.e. de 71 dBW o 51 dBW, según proceda, en la banda de 6 MHz en condiciones de cielo despejado.

Anexo 2

ADD

Resolución [COM5/10] (CMR-2000)

Examen de las condiciones de compartición entre los servicios
en la banda 13,75-14 GHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Estambul, 2000),

considerando

a)	que la CAMR-92 (Málaga-Torremolinos) añadió una atribución al servicio fijo por satélite (SFS) Tierra-espacio en la banda 13,75-14 GHz;

b)	que esta banda está compartida con los servicios de radiolocalización y radionavegación y en la disposición del número S5.502 se han impuesto algunas restricciones a los servicios fijo por satélite, de radiolocalización y de radionavegación;

c)	que los servicios que funcionan en esta banda están evolucionando y pueden tener nuevas necesidades técnicas;

d)	que la banda 13,772-13,778 GHz está también compartida con el servicio de investigación espacial en las condiciones estipuladas en las disposiciones del número S5.503;

e)	que en algunos países la banda también está atribuida al servicio fijo y al servicio móvil (disposiciones de los números S5.499 y S5.500) y el servicio de radionavegación (disposiciones del número S5.501);

f)	que los operadores del SFS OSG han manifestado interés en explotar antenas de estación terrena con un diámetro inferior a 4,5 m en la banda 13,75-14 GHz;

g)	que es necesario determinar las condiciones de compartición que afectan a los servicios de radiolocalización, de investigación espacial y fijo por satélite, y mantener el delicado equilibrio entre esos servicios,

resuelve invitar al UIT-R

1	a que lleve a cabo estudios, fijándose el objetivo de terminarlos a tiempo para considerarlos en la CMR-03, con el fin de examinar las condiciones de compartición estipuladas en las notas número S5.502 y S5.503, con miras a considerar las limitaciones que figuran en S5.502 en cuanto al diámetro mínimo de antena de las estaciones terrenas del SFS que funcionan con OSG y las restricciones impuestas a la p.i.r.e. del servicio de radiolocalización;

2	a que identifique posibles condiciones alternativas de compartición, en lugar de las estipuladas en las notas números S5.502 y S5.503, y realice estudios al respecto, fijándose el objetivo de terminarlos a tiempo para su examen en la CMR-03.

___________