| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |
| --- | --- |
|  | CMR-2000 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Document 357-F |
|  |  |  | 23 mai 2000 |
|  |  |  | Original: anglais |
| ISTANBUL, 8 MAI – 2 JUIN 2000 |  |
| Source: Document 312 | COMMISSION 5 |
| Groupe de travail 5B |
| MODIFICATIONS DE L'ARTICLE S52 ET DE L'APPENDICE S17 ET NOUVELLE RÉSOLUTION |
| (POINT 1.7 DE L'ORDRE DU JOUR) |

Les textes suivants:

–	modification de l'article S52;

–	modification de l'appendice S17; et

–	projet de nouvelle Résolution intitulée "Etude relative aux brouillages causés aux fréquences de détresse et de sécurité 12 290 kHz et 16 420 kHz par les appels ordinaires",

ont été approuvés par le Groupe de travail 5B. Ils sont soumis à la Commission 5 pour examen et approbation.

Le Groupe de travail 5B a également examiné la Résolution 346 (CMR-97). Puisque la question des fréquences dans les ondes décamétriques et, en particulier, des fréquences de détresse et de sécurité, sera à nouveau examinée à la CMR-03, le Groupe de travail 5B suggère de laisser la Résolution 346 inchangée.

Le Groupe de travail 5B a attiré l'attention du GT PLEN-2 sur le projet de nouvelle Résolution [COM5/12] intitulée "Etude relative aux brouillages causés aux fréquences de détresse et de sécurité 12 290 kHz et 16 420 kHz par les appels ordinaires, celui-ci pouvant avoir des conséquences sur l'examen de points inscrits à l'ordre du jour de conférences futures.

T. MIZUIKE
	Président du Groupe de travail 5B

# 1	Modification de l'article S52

ARTICLE  S52

Dispositions spéciales relatives à l'emploi des fréquences

Section VI  –  Emploi des fréquences en radiotéléphonie

C2  –  Appel et réponse

ADD

S52.220A	Les administrations devraient inviter les stations côtières et les navires relevant de leur juridiction à utiliser les techniques d'appel sélectif numérique pour l'appel et la réponse.

ADD

S52.220B	Lorsque l'appel en radiotéléphonie est nécessaire, il devrait être fait (par ordre de préférence):

ADD

S52.220C		1)	sur les fréquences de travail assignées à la station côtière considérée; ou

ADD

S52.220D		2)	en cas d'impossibilité sur les fréquences internationales d'appel énumérées ci-après au numéro S5.221 ou au numéro S52.221A ci-dessous.

MOD

S52.221	§ 97	1)	Les stations de navire peuvent utiliser pour l'appel en radiotéléphonie les fréquences porteuses suivantes:

4 125	kHz3, 4, 5

6 215	kHz4, 5

8 255	kHz

12 290	kHz5 (voir également le numéro S52.221A)

16 420	kHz5 (voir également le numéro S52.221A)

18 795	kHz

22 060	kHz

25 097	kHz

ADD

S52.221A		Les appels sur les fréquences porteuse 12 290 kHz et 16 420 kHz doivent cesser dès que possible et au plus tard au 31 décembre 2003. Les fréquences porteuses de remplacement 12 359 kHz et 16 537 kHz peuvent être utilisées par des stations de navire et des stations côtières pour des appels en mode simplex sous réserve que la puissance en crête de ces stations ne dépasse pas 1 kW.

MOD

S52.222		2)	Les stations côtières peuvent utiliser pour l'appel en radiotéléphonie les fréquences porteuses suivantes6:

4 417	kHz7

6 516	kHz7

8 779	kHz

13 137	kHz (voir le numéro S52.222A)

17 302	kHz (voir le numéro S52.222A)

19 770	kHz

22 756	kHz

26 172	kHz

ADD

S52.222A		Les fréquences porteuses 13 137 kHz et 17 302 kHz ne doivent pas être utilisées comme fréquences d'appel après le 31 décembre 2003. Les fréquences porteuses de remplacement 12 359 kHz et 16 537 kHz peuvent être utilisées par des stations de navire et des stations côtières pour des appels en mode simplex sous réserve que la puissance en crête de ces stations ne dépasse pas 1 kW.

MOD

S52.224	§ 99	1)	Avant d'émettre sur la fréquence porteuse 4 125 kHz, 6 215 kHz, 8 291 kHz, 12 290 kHz ou 16 420 kHz, une station doit écouter sur cette fréquence pendant un laps de temps suffisant afin d'être certaine qu'aucun trafic de détresse n'est en cours (voir le numéro S52.221A et la Recommandation UIT-R M.1171).

# 2	Modification de l'appendice S17

APPENDICE  S17

Fréquences et disposition des voies à utiliser dans les bandes
d'ondes décamétriques pour le service mobile maritime

PARTIE  B  –  Dispositions des voies

Section I  –  Radiotéléphonie

MOD

5	Les fréquences suivantes de la sous-section A sont attribuées pour l'appel:

–	Voie N° 421 dans la bande des 4 MHz;

–	Voie N° 606 dans la bande des 6 MHz;

–	Voie N° 821 dans la bande des 8 MHz;

–	Voie N° 1221 dans la bande des 12 MHz;

–	Voie N° 1621 dans la bande des 16 MHz;

–	Voie N° 1806 dans la bande des 18 MHz;

–	Voie N° 2221 dans la bande des 22 MHz;

–	Voie N° 2510 dans la bande des 25 MHz.

L'utilisation des voies 1221 et 1621 pour l'appel doit cesser dès que possible et au plus tard le 31 décembre 2003 (voir les numéros S52.221A et S52.222A).

Les autres fréquences des sous-sections A, B, C-1 et C-2 sont des fréquences de travail.

Sous-section A

Tableau des fréquences d'émission (kHz) à bande latérale unique 
pour l'exploitation duplex (voies à deux fréquences)

NOC en regard du tableau

MOD en regard des notes après le tableau

1)		Ces fréquences de stations côtières peuvent être appariées avec une fréquence de station de navire tirée du tableau des fréquences simplex pour les stations de navire et les stations côtières (voir la sous-section B) ou avec une fréquence comprise dans la bande 4 000-4 063 kHz (voir la sous-section C-1), à choisir par l'administration concernée.

2)		(Non utilisé)

3)		Ces voies peuvent aussi être utilisées pour l'exploitation simplex (fréquence unique).

4)		Pour les conditions d'utilisation de la fréquence porteuse 4 125 kHz, voir les numéros S52.224 et S52.225 et l'appendice S15.

5)		Pour les conditions d'utilisation de la fréquence porteuse 6 215 kHz, voir les appendices S13 et S15.

6)		Ces fréquences de stations côtières peuvent être appariées avec une fréquence de station de navire tirée du tableau des fréquences simplex pour les stations de navire et pour les stations côtières (voir la sous-section B) ou avec une fréquence comprise dans la bande 8 100-8 195 kHz (voir la sous-section C-2), à choisir par l'administration concernée.

7)		Pour les conditions d'utilisation de la fréquence porteuse 8 291 kHz, voir l'appendice S15.

8)	Pour les conditions d'utilisation de la fréquence porteuse 12 290 kHz, voir les numéros S52.221A et S52.222A ainsi que l'appendice S15.

9)		Pour les conditions d'utilisation de la fréquence porteuse 16 420 kHz, voir les numéros S52.221A et S52.222A ainsi que l'appendice S15.

*		Les fréquences suivies d'un astérisque sont des fréquences d'appel (voir les numéros S52.221 et S52.222).

Sous-section B

Tableau des fréquences d'émission (kHz) à bande latérale unique pour l'exploitation
simplex (voies à une fréquence) et pour l'exploitation à bandes croisées entre
navires (deux fréquences)

(voir le § 4 de la section I du présent appendice)

MOD

| Bande des 4 MHz1 | Bande des 6 MHz | Bande des 8 MHz2 | Bande des 12 MHz |
| --- | --- | --- | --- |
| Fréquences porteuses | Fréquences assignées | Fréquences porteuses | Fréquences assignées | Fréquences porteuses | Fréquences assignées | Fréquences porteuses | Fréquences assignées |
| 4 146 4 149 | 4 147,4 4 150,4 | 6 224 6 227 6 230 | 6 225,4 6 228,4 6 231,4 | 8 294 8 297 | 8 295,4 8 298,4 | 12 353 12 356 12 362 12 365 | 12 354,4 12 357,4 12 363,4 12 366,4 |
| 1 Ces fréquences peuvent être utilisées pour l'exploitation duplex avec des stations côtières fonctionnant dans les voies Nos 428 et 429 (voir la sous-section A). 2 Ces fréquences peuvent être utilisées pour l'exploitation duplex avec des stations côtières fonctionnant sur les voies Nos 834 à 837 inclusivement (voir la sous-section A). |

MOD

| Bande des 16 MHz | Bande des 18/19 MHz | Bande des 22 MHz | Bande des 25/26 MHz |
| --- | --- | --- | --- |
| Fréquences porteuses | Fréquences assignées | Fréquences porteuses | Fréquences assignées | Fréquences porteuses | Fréquences assignées | Fréquences porteuses | Fréquences assignées |
| 16 528 16 531 16 534 16 540 16 543 16 546 | 16 529,4 16 532,4 16 535,4 16 541,4 16 544,4 16 547,4 | 18 825 18 828 18 831 18 834 18 837 18 840 18 843 | 18 826,4 18 829,4 18 832,4 18 835,4 18 838,4 18 841,4 18 844,4 | 22 159 22 162 22 165 22 168 22 171 22 174 22 177 | 22 160,4 22 163,4 22 166,4 22 169,4 22 172,4 22 175,4 22 178,4 | 25 100 25 103 25 106 25 109 25 112 25 115 25 118 | 25 101,4 25 104,4 25 107,4 25 110,4 25 113,4 25 116,4 25 119,4 |

Pour l'utilisation des fréquences 12 359 kHz et 16 537 kHz, voir les numéros S52.221A et S52.222A.

ADD

RÉSOLUTION [COM5/12]

Étude relative aux brouillages causés aux fréquences de détresse et 
de sécurité 12 290 kHz et 16 420 kHz par les appels ordinaires

La Conférence mondiale des radiocommunications (Istanbul, 2000),

considérant

a)	que les fréquences de détresse et de sécurité 12 290 kHz et 16 420 kHz sont les fréquences d'émission de stations de navire correspondant aux voies radiotéléphoniques maritimes 1221 et 1621;

b)	qu'à la date de la présente Conférence, certaines stations côtières continuent d'utiliser les voies 1221 et 1621 pour l'appel et qu'elles ont indiqué qu'elles souhaitaient continuer de le faire dans l'avenir;

c)	que la présente Conférence a décidé que les appels sur les voies 1221 et 1621 devaient cesser le 31 décembre 2003 au plus tard;

d)	qu'il faudra peut-être mettre des voies de remplacement à la disposition des stations côtières visées aux points b) et c) du considérant;

e)	que les opinions divergent sur le point de savoir si les appels sur les voies 1221 et 1621 causent des brouillages importants aux communications de détresse et de sécurité;

f)	qu'il est possible de résoudre ce problème en analysant les résultats d'une étude de l'UIT-R;

g)	que la présente Conférence a adopté des mesures additionnelles qui permettront peut-être de réduire sensiblement ces brouillages;

h)	que l'OMI et plusieurs Etats Membres ont demandé que les fréquences de détresse et de sécurité 12 290 kHz et 16 420 kHz soient réservées uniquement à cette fin;

i)	que lorsque l'utilisation pour l'appel des fréquences de détresse et de sécurité 12 290 kHz et 16 420 kHz aura totalement cessé le 31 décembre 2003, la prochaine Conférence mondiale des radiocommunications pourra réexaminer cette question,

décide

1	d'inviter l'UIT-R a étudier les brouillages causés aux fréquences de détresse et de sécurité 12 290 kHz et 16 420 kHz par les appels ordinaires sur les voies 1221 et 1621;

2	d'inviter le Bureau des radiocommunications, en coopération avec les administrations, à organiser des programmes de contrôle des émissions pour étayer ces études;

3	de prier instamment les administrations de participer activement à ces études;

4	d'inviter l'UIT-R à terminer l'étude visée au point 1 du décide et à faire rapport à la prochaine Conférence mondiale des radiocommunications,

charge

le Secrétaire général de communiquer la présente Résolution à l'Organisation maritime internationale,

invite

le Conseil à inscrire cette question à l'ordre du jour de la prochaine conférence mondiale des radiocommunications.

______________

# Footnotes

3 	S52.221.1	Aux Etats-Unis, l'utilisation en commun de la fréquence porteuse 4 125 kHz par les stations côtières et les stations de navire pour la radiotéléphonie simplex à bande latérale unique est également autorisée sous réserve que la puissance en crête de ces stations ne dépasse pas 1 kW (voir aussi le numéro S52.222.2).

4 	S52.221.2	L'utilisation des fréquences porteuses 4 125 kHz et 6 215 kHz en commun par les stations côtières et les stations de navire pour la radiotéléphonie simplex à bande latérale unique pour l'appel et la réponse est également autorisée, sous réserve que la puissance en crête de ces stations ne dépasse pas 1 kW. L'utilisation de ces fréquences comme fréquences de travail n'est pas autorisée (voir aussi l'appendice S13 et le numéro S52.221.1).

5 	S52.221.3	L'utilisation des fréquences porteuses 4 125 kHz, 6 215 kHz, 8 291 kHz, 12 290 kHz et 16 420 kHz en commun par les stations côtières et les stations de navire pour le trafic de détresse et de sécurité en radiotéléphonie simplex à bande latérale unique est également autorisée.

6 	S52.222.1	Ces fréquences peuvent, de plus, être utilisées par les stations côtières pour des émissions de la classe H2B, lorsqu'on utilise le système d'appel sélectif défini dans la Recommandation UIT-R M.257-3.

7 	S52.222.2	L'utilisation des fréquences porteuses 4 417 kHz et 6 516 kHz en commun par les stations côtières et les stations de navire pour la radiotéléphonie simplex à bande latérale unique est également autorisée sous réserve que la puissance en crête de ces stations ne dépasse pas 1 kW. Il convient que l'utilisation à cet effet de la fréquence porteuse 6 516 kHz soit limitée aux heures de jour (voir aussi le numéro S52.221.1).