| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |
| --- | --- |
|  | CMR-2000 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 365-S |
|  |  |  | 23 de mayo de 2000 |
|  |  |  | Original: inglés |
| ESTAMBUL, 8 DE MAYO – 2 DE JUNIO DE 2000 |  |
|  | GRUPO DE TRABAJO 5A |
| Presidente del Grupo de Redacción 5A-1 |
| MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO S5 relativa al ESPECTRO POR DEBAJO DE 1 GHz para LAS IMT-2000 (COMPONENTE TERRENAL) |

MOD

470-890 MHz

| Atribución a los servicios |
| --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 470-790 RADIODIFUSIÓN S5.149 S5.291A S5.294 S5.296 S5.300 S5.302 S5.304 S5.306 S5.311 S5.312 790-862 FIJO RADIODIFUSIÓN S5.312 S5.314 S5.315 S5.316 S5.319 S5.321 | 470-512 RADIODIFUSIÓN Fijo Móvil S5.292 S5.293 512-608 RADIODIFUSIÓN S5.297 608-614 RADIOASTRONOMÍA Móvil por satélite salvo móvil aeronáutico por satélite (Tierra-espacio) 614-806 RADIODIFUSIÓN Fijo Móvil S5.293 S5.309 S5.311 806-890 FIJO MÓVIL ADD S5.XXX RADIODIFUSIÓN | 470-585 FIJO MÓVIL RADIODIFUSIÓN S5.291 S5.298 585-610 FIJO MÓVIL RADIODIFUSIÓN RADIONAVEGACIÓN S5.149 S5.305 S5.306 S5.307 610-890 FIJO MÓVIL ADD S5.XXX RADIODIFUSIÓN |
| 862-890 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico ADD S5.XXX RADIODIFUSIÓN S5.322 |  |  |
| S5.319 S5.323 | S5.317 S5.318 | S5.149 S5.305 S5.306 S5.307 S5.311 S5.320 |

MOD

890-1 350 MHz

| Atribución a los servicios |
| --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 890-942 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico ADD S5.XXX RADIODIFUSIÓN S5.322 Radiolocalización | 890-902 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico ADD S5.XXX Radiolocalización S5.318 S5.325 | 890-942 FIJO MÓVIL ADD S5.XXX RADIODIFUSIÓN Radiolocalización |
|  | 902-928 FIJO Aficionados Móvil salvo móvil aeronáutico Radiolocalización S5.150 S5.325 S5.326 |  |
|  | 928-942 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico ADD S5.XXX Radiolocalización |  |
| S5.323 | S5.325 | S5.327 |
| 942-960 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico ADD S5.XXX RADIODIFUSIÓN S5.322 | 942-960 FIJO MÓVIL ADD S5.XXX | 942-960 FIJO MÓVIL ADD S5.XXX RADIODIFUSIÓN |
| S5.323 |  | S5.320 |

ADD

S5.XXX	Las administraciones que deseen introducir las Telecomunicaciones Móviles Internacionales 2000 (IMT-2000) [y sistemas posteriores] pueden emplear las partes de la banda 806-960 MHz atribuidas al servicio móvil a título primario y utilizadas o cuya utilización está prevista por los sistemas móviles celulares (véase la Resolución [COM5/25] (CMR-2000)). [Esta identificación no excluye el uso de estas bandas por ninguna aplicación de servicios a los que están atribuidas y no implica prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones.] [Para la introducción de las IMT-2000 en estas bandas, y estudios conexos, véase la Resolución [COM5/25] (CMR-2000).]

_________________