| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |
| --- | --- |
|  | CMR-2000 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Document 365-F |
|  |  |  | 23 mai 2000 |
|  |  |  | Original: anglais |
| ISTANBUL, 8 MAI – 2 JUIN 2000 |  |
|  | GROUPE DE TRAVAIL 5A |
| Président du Groupe de rédaction 5A-1 |
| MODIFICATION DE L'ARTICLE S5 POUR L'ATTRIBUTION DE BANDES DE FRÉQUENCES AU-DESSOUS DE 1 GHZ AUX IMT-2000 (COMPOSANTE DE TERRE) |

MOD

470-890 MHz

| Attribution aux services |
| --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 470-790 RADIODIFFUSION S5.149 S5.291A S5.294 S5.296 S5.300 S5.302 S5.304 S5.306 S5.311 S5.312 790-862 FIXE RADIODIFFUSION S5.312 S5.314 S5.315 S5.316 S5.319 S5.321 | 470-512 RADIODIFFUSION Fixe Mobile S5.292 S5.293 512-608 RADIODIFFUSION S5.297 608-614 RADIOASTRONOMIE Mobile par satellite sauf mobile aéronautique par satellite (Terre vers espace) 614-806 RADIODIFFUSION Fixe Mobile S5.293 S5.309 S5.311 806-890 FIXE MOBILE ADD S5.XXX RADIODIFFUSION | 470-585 FIXE MOBILE RADIODIFFUSION S5.291 S5.298 585-610 FIXE MOBILE RADIODIFFUSION RADIONAVIGATION S5.149 S5.305 S5.306 S5.307 610-890 FIXE MOBILE ADD S5.XXX RADIODIFFUSION |
| 862-890 FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique ADD S5.XXX RADIODIFFUSION S5.322 |  |  |
| S5.319 S5.323 | S5.317 S5.318 | S5.149 S5.305 S5.306 S5.307 S5.311 S5.320 |

MOD

890-1 350 MHz

| Attribution aux services |
| --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 890-942 FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique ADD S5.XXX RADIODIFFUSION S5.322 Radiolocalisation | 890-902 FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique ADD S5.XXX Radiolocalisation S5.318 S5.325 | 890-942 FIXE MOBILE ADD S5.XXX RADIODIFFUSION Radiolocalisation |
|  | 902-928 FIXE Amateur Mobile sauf mobile aéronautique Radiolocalisation S5.150 S5.325 S5.326 |  |
|  | 928-942 FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique ADD S5.XXX Radiolocalisation |  |
| S5.323 | S5.325 | S5.327 |
| 942-960 FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique ADD S5.XXX RADIODIFFUSION S5.322 | 942-960 FIXE MOBILE ADD S5.XXX | 942-960 FIXE MOBILE ADD S5.XXX RADIODIFFUSION |
| S5.323 |  | S5.320 |

ADD

S5.XXX	Les administrations qui souhaitent mettre en oeuvre les télécommunications mobiles internationales-2000 (IMT-2000) [et au-delà] peuvent utiliser les parties de la bande 806-960 MHz qui sont attribuées au service mobile à titre primaire et qui sont utilisées ou qu'il est prévu d'utiliser pour les systèmes mobiles cellulaires (voir la Résolution [COM5/25] (CMR-2000)). [Cette identification n'exclut pas l'utilisation de ces bandes par toute application des services auxquels elles sont attribuées et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications.] [Pour la mise en oeuvre des IMT-2000 dans ces bandes, et les études connexes, voir la Résolution [COM5/25] (CMR-2000).]

_______________