| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |
| --- | --- |
|  | CMR-2000 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 368-S |
|  |  |  | 23 de mayo de 2000 |
|  |  |  | Original: inglés |
| ESTAMBUL, 8 DE MAYO – 2 DE JUNIO DE 2000 |  |
|  | COMISIÓN 5 |
| Presidente, Grupo de Trabajo 5D |

RESOLUCIÓN [com5/9] (cmr-2000)

Medidas de transición para la coordinación entre determinadas estaciones
terrenas de recepción específicas receptoras del SFS OSG y estaciones 
espaciales de transmisión del SFS no OSG en las bandas de 
frecuencias 10,7-12,75 GHz, 17,8-18,6 GHz y 19,7-20,2 GHz 
en que se aplican los límites de dfpedesc

La Asamblea Mundial de Radiocomunicaciones (Estambul, 2000),

considerando

a)	que la CMR-97 aprobó en el artículo S22 limites provisionales de densidad de flujo de potencia equivalente que deberán observar los sistemas del servicio fijo por satélite (SFS) en la órbita de satélite no geoestacionaria (no OSG), a fin de proteger a las redes del SFS en la órbita de satélite geoestacionaria y del servicio de radiodifusión por satélite OSG en partes de la gama de frecuencia 10,7-30 GHz;

b)	que la CMR-2000 revisó estos límites para velar por que se proteja adecuadamente a los sistemas OSG sin causar restricciones indebidas a algunos de los sistemas y servicios que comparten estas bandas de frecuencias;

c)	que se requiere una protección adicional, superior a la proporcionada por los límites de dfpedesc revisados y del considerando b), para determinadas redes del SFS OSG con estaciones terrenas de recepción específicas que presenten las características siguientes:

i)	una ganancia isótropa máxima de antena de estación terrena superior o equivalente a 64 dBi para las bandas de frecuencias 10,7-12,75 GHz, o 68 dBi para las bandas de frecuencias 17,8-18,6 GHz y 19,7-20,2 GHz;

ii)	G/T de 44 dB/K o superior; y

iii)	anchura de banda de emisión de 250 MHz o superior para las bandas de frecuencias por debajo de 12,75 GHz, o 800 MHz o superior para las bandas de frecuencias por encima de 17,8 GHz;

d)	que, como consecuencia, la CMR-2000 aprobó un procedimiento reglamentario alternativo para proteger a las estaciones terrenas mencionadas en el considerando c);

e)	que este procedimiento reglamentario, especificado en los números S9.7A y S9.7B, así como en las disposiciones asociadas especificadas en los artículos S9 (números S9.7A, S9.7B, S9.7.A.1 y S9.7.B.1 y S9.7.A.2 y S9.7.B.2), S11 (números S11.32A y S11.32A.1) y S22 y apéndices S4 y S5, define las condiciones para llevar a cabo la coordinación entre una estación terrena específica, mencionada en el considerando c) con respecto a un sistema SFS no OSG y entre un sistema SFS no OSG con respecto a una estación terrena específica en el considerando c);

f)	que antes de la CMR-2000 no era necesario proporcionar los emplazamientos específicos de las antenas de estaciones mencionadas en el considerando c), salvo en lo que respecta a las estaciones terrenales o las estaciones terrenas que funcionen en sentido opuesto de transmisión en virtud de los números S9.17 y S9.17A.

g)	que la coordinación de una estación terrena mencionada en el considerando c) deberá permanecer bajo la autoridad de la administración en cuyo territorio esté ubicada esta estación;

h)	que la Oficina recibió, antes de la CMR-2000, la información completa sobre coordinación para las redes SFS OSG con antena de estación terrena típica que presenta todas las características del considerando c);

i)	que la Oficina recibió, antes de la CMR-2000, y en algunos casos antes de la CMR-97 la información completa sobre notificación o coordinación, según proceda, para sistemas SFS OSG,

reconociendo

que son necesarias medidas de transición para los procedimientos reglamentarios a los que se refiere el considerando e),

resuelve

1	que, en las bandas de frecuencias 10,7-12,75 GHz, 17,8-18,6 GHz y 19,7-20,2 GHz, se aplique el requisito de coordinación y disposiciones asociadas mencionadas en el considerando e) a partir del 3 de junio de 2000;

2	que, en las bandas 10,7-12,75 GHz, 17,8-18,6 GHz y 19,7-20,2 GHz, se aplique el requisito de coordinación estipulado en el número S9.7A a las estaciones terrenas específicas respecto de las cuales se considere que la Oficina ha recibido la información completa sobre coordinación o notificación, según proceda, antes del 3 de junio de 2000;

3	que, en las bandas 10,7-12,75 GHz, 17,8-18,6 GHz y 19,7-20,2 GHz, se aplique el requisito de coordinación estipulado en el número S9.7B a los sistemas SFS no OSG respecto de los cuales la Oficina haya recibido la información completa sobre coordinación o notificación, según proceda, después del 21 de noviembre de 1997;

4	que, en las bandas 10,7-12,75 GHz, 17,8-18,6 GHz y 19,7-20,2 GHz, no se aplique el requisito de coordinación estipulado en el número S9.7B, a los sistemas SFS no OSG respecto de los cuales la Oficina haya recibido la información completa sobre coordinación o notificación, según proceda, antes del 22 de noviembre de 1997, pero se aplique el número S22.2 en relación con las estaciones terrenas específicas respecto de las cuales se considere que se ha recibido la información completa sobre coordinación antes del 22 de noviembre de 1997, si no se ha concluido la coordinación estipulada en la disposición S9.7A;

5	que la información sobre coordinación relativa a la estación terrena específica recibida por la Oficina antes del 30 de junio de 2000 se considere información completa en el sentido del número S9.7A o S9.7B a partir de la fecha de recepción de la información completa sobre coordinación de la red de satélite SFS OSG asociada, en virtud del número S9.7, siempre que:

5.1	la ganancia isótropa máxima de estación terrena específica, la temperatura de ruido mínima total del sistema de recepción y la anchura de banda necesaria sean la misma que la de una estación terrena típica incluida en la red SFS OSG que hubiera comenzado previamente la coordinación;

5.2	la información sobre coordinación o sobre notificación, según proceda, de la red SFS OSG que incluya a la estación terrena típica mencionada en el resuelve 5.1, se reciba en la Oficina antes del 8 de mayo de 2000;

6	que, en los casos distintos a los contemplados en el resuelve 5, se utilice la fecha de recepción por la Oficina de la información completa sobre coordinación estipulada en los números S9.7A o S9.7B, o la información completa sobre coordinación o notificación, según proceda, de la red OSG asociada, si esa fecha es ulterior;

7	que la administración que tenga estaciones terrenas específicas en su territorio someta la información sobre coordinación contenida en el anexo 1 en la presente Resolución,

pide al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

que identifique formularios de notificación e instrucciones adecuados para ayudar a las administraciones en el suministro de la información del anexo 1 de la presente Resolución, inmediatamente después de la CMR-2000, tomando en cuenta el plazo establecido en el resuelve 5,

encarga a la Oficina de Radiocomunicaciones

que al final de la CMR-2000 examine, y si corresponde, identifique de conformidad con el número S9.27, a las administraciones con las cuales pueda ser necesario establecer una coordinación de conformidad con los números S9.7A o S9.7B en los casos contemplados en los resuelve 2 y 3.

anexo 1 (a la resolución [com5/9] (CMR-2000))

Características del apéndice S4 que han de indicarse
para  las estaciones terrenas de recepción
específicas del SFS OSG

A.1.e.1	Tipo de estación terrena (es decir, específica)

A.1.e.2	Nombre de la estación terrena

A.1.e.3	País y coordenadas geográficas del emplazamiento de la antena.

A.2.a	Fecha de entrada en servicio

A.3	Administración u organismo de explotación

A.4.c	Identificación de la estación espacial asociada (es decir, nombre y longitud orbital nominal)

A.13	Según proceda, referencia a la sección especial de la circular semanal de la Oficina

B.1	Designación del haz de transmisión de satélite asociado

B.5.a	Ganancia isótropa máxima

B.5.c	Diagrama de radiación de referencia de antena de la estación terrena

C.2.a	Frecuencia asignada

C.3.a	Banda de frecuencia asignada

C.4	Clase de estación e índole del servicio

C.5.b	Temperatura de ruido mínima total del sistema de recepción

C.7.a	Clase de emisión y anchura de banda necesaria

______________